## Slide 1
0. REVISION HISTORY
1. 공통사항
2. MAIN CONCEPT
-. 주요 사항
-. JUDGE RULE
-. DEFECT FILE 생성 RULE
-. 장비간 INTERFACE 및 검사정보 운영안
-. 장비별 IMAGE FILE SIZE 제한
3. DIRECTORY & FILE RULE
-. DEFECT FILE RULE
-. XML RULE
-. INDEX FILE RULE
-. LOT INDEX FILE RULE
-. IMAGE FILE RULE
-. DEFECT FILE SERVER DIRECTORY 구조
-. IMAGE FILE SERVER DIRECTORY 구조
4. DEFECT FILE FORMAT
-. GLS DEFECT FILE DISCRIPTION
5. 좌표체계
6. 일반사항
P4 ToE(PX) Defect File 사양 차례

## Slide 2
0. REVISION HISTORY
Ver. | Date | Reason of Revision | Revision History
1.00 | 17.09.21 | 최초작성 | 최초작성 *주요결정사항 : E5 공장 최종 검사 Defect File을 E5 DFS 접속후 파일 Download
1.1 | 18.08.16 | DEFECT FIELD 추가 | POINT_TFT_X, POINT_TFT_Y 추가
1.2 | 18.11.23 | DEFECT FIELD 추가 | LDS DETECT DIRECTION 추가

## Slide 3
1) 경고(Caution)
-. 본 사양서는 LG Display에 검사 장비를 납품할 대상 장비업체에게 배포 될 Defect 공통 사양서로서 대상 장비 업체의
대응을 목적으로 배포한다.
-. 본 사양서는 LG Display 에서 지정한 특정 업체 및 인원만이 열람할 수 있다.
-. 본 사양 서에 대해서 사외에 유출하거나 LG Display 의 담당자의 허가 없이 배포 및 공유하여 LG Display 에 손해를
끼친 경우, 해당 업체는 LG Display 의 규정에 의한 처벌 및 손해배상은 물론 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한
법률 및 기타 관련 법 규정에 의거하여 민.형사상 어떤 책임도 감수해야 한다.
-. 본 사양서의 판권 및 저작권은 LG Display의 소유이며 LG Display의 사전 허가 없이 복사, 수정 및 배포할 수 없다.
2) 정의(Definition)
본 사양은 Display 제조를 위한 각 검사장비와 Host 사이의 Defect 통신에 적용된다.
1. 공통사항-경고(Caution)&정의(Definition)
Notes: L사 1)OS-WINDOW 2000 Pro
2)CPU-P4 2.4 GHz
3) Memory – 512 MB 이상
4) Hard Disk – 40GB 이상
V사 1) CPU – Pentium 3 1GHz 이상
2) Memory – 256MB 이상
3) Hard Disk – 30GB 이상
4) OS – 일본어 Windows 2000
Review 1) CPU – Pentium 4
2) Memory – 256M RAM
3) Hard Disk – 40GB
4) OS – Window 2000

## Slide 4
Frame IEEE 802.3u - FastEthernet (100Mbps)
Connector RJ-45 (8-pin)
Ethernet Media 100BaseTX (Twisted Pair)
Single Pins 커넥터의 각 pin은 그림2-1의 기능을 가진다.
pin 1,2,3,6 번이 이용된다.
[Each pin in Connector has functions in
Fig.2-1. Pin 1, 2, 3, 6 are used]
Pin | Signal | Description
1 | Transmit+ | Transmit Positive Signal
2 | Transmit- | Transmit Negative Signal
3 | Receive+ | Receive Positive Signal
4 | Not used | -
5 | Not used | -
6 | Receive- | Receive Negative Signal
7 | Not used | -
8 | Not used | -
Fig.2-1 Signal Connections
Fig.2-2 Cable Connection
[ Equipment ]
[ Host ]
1
2
3
6
1
2
3
6
1. 공통사항-Physical Interface
Notes: L사 1)OS-WINDOW 2000 Pro
2)CPU-P4 2.4 GHz
3) Memory – 512 MB 이상
4) Hard Disk – 40GB 이상
V사 1) CPU – Pentium 3 1GHz 이상
2) Memory – 256MB 이상
3) Hard Disk – 30GB 이상
4) OS – 일본어 Windows 2000
Review 1) CPU – Pentium 4
2) Memory – 256M RAM
3) Hard Disk – 40GB
4) OS – Window 2000

## Slide 5
LG Display 의 Fab 내에 반입되어 네트워크에 연결되는 모든 PC 는 기본적으로 LG Display 의 보안 원칙을 따른다.
PC 는 아래의 필수 항목을 준수하여야만 Host 및 설비와 통신이 가능하다
1) 윈도우 기본 공유 [Windows sharing]
LG Display 에서 배포하는 보안 Guide 대로 윈도우 기본 공유를 해제 설정한다.
2) Windows Update
모든 PC 는 window 보안 Patch를 최신 버전으로 Update 한다.
3) Password
Windows Password는 영문 및 숫자를 포함하여 8자리 이상 설정하여야 하며, 누구나 쉽게 유추할 수 있는 단어 및
숫자는 사용하지 않는다.
4) LG Display 보안 Guide [LG Display security guide]
LG Display 에서 배포하는 보안 Guide 를 입수하여 PC 의 보안을 Setting 하도록 한다. PC 의 보안 설정 전에
LG Display 측으로 보안 Guide 를 요청한다.
1. 공통사항-보안(Security)
Notes: L사 1)OS-WINDOW 2000 Pro
2)CPU-P4 2.4 GHz
3) Memory – 512 MB 이상
4) Hard Disk – 40GB 이상
V사 1) CPU – Pentium 3 1GHz 이상
2) Memory – 256MB 이상
3) Hard Disk – 30GB 이상
4) OS – 일본어 Windows 2000
Review 1) CPU – Pentium 4
2) Memory – 256M RAM
3) Hard Disk – 40GB
4) OS – Window 2000

## Slide 6
5) 보안 S/W installation
보안 S/W의 Download 및 설치는 보안 Guide 를 따른다. 보안 S/W는 항상 PC 에 install 되어 있어야 하며 중앙으로
부터 정책을 받아 운영되어야 한다.
6) LG Display 표준 FAB용 보안 S/W[LG Display FAB Standard Security Software]
LG Display FAB에 입고되는 PC는 아래의 보안 S/W가 설치되어야 한다.
- Device 제어 : SEP(Endpoint Protection관점의 물리적 보안 솔루션으로 입출력장치의 읽기/쓰기에 대해 제어 및
모니터링)
- 백신(Virus/악성코드 예방) : Trusline(화이트리스트 기반의 보안 솔루션으로 바이러스, 악성코드 활동 방지)
- 무결성 점검(바이러스 스캐닝): V3 Portable(FAB PC에 백신이 설치되기 전 무결성 점검)
7) 보안 S/W 설치 절차 [Security S/W Setup Process]
입고전 Fab PC
보안 S/W Test
Fab PC Device
제어 S/W 설치
Fab IP 신청
FAB PC 봉인
보안 S/W
장애 대응
Fab 백신
S/W 설치
입고전
입고/Setup
운영
1. 공통사항-보안(Security)
Notes: L사 1)OS-WINDOW 2000 Pro
2)CPU-P4 2.4 GHz
3) Memory – 512 MB 이상
4) Hard Disk – 40GB 이상
V사 1) CPU – Pentium 3 1GHz 이상
2) Memory – 256MB 이상
3) Hard Disk – 30GB 이상
4) OS – 일본어 Windows 2000
Review 1) CPU – Pentium 4
2) Memory – 256M RAM
3) Hard Disk – 40GB
4) OS – Window 2000

## Slide 7
(1) 입고 전 FAB PC 보안 S/W Test Process [FAB IP Request Process]
LG Display FAB에 PC입고 전에 보안 S/W를 설치하여 설비에서 운영되는 각종 S/W와 보안 S/W를 충돌 문제점을
확인한다.
시작
보안 S/W 설치
협력사 Portal
설비 Maker
2
PC O/S
확인
장비 PC
설비 Maker
1
Windows
계열?
정책요청
(장치/연결Port)
e-Mail
설비 Maker
*3
정책 변경
SEPM
보안 SM
4
Trusline 설치
협력사 Portal
설비 Maker
6
보안 S/W
적용 Test
SEP/Trusline
설비 Maker
7
Test 결과 확인
및 PIMS등록
PIMS
현업담당자
9
종료
Test 결과 확인
및 승인
PIMS
EA팀
10
Test 결과 확인
및 승인
PIMS
보안전략팀
11
Test 결과 정리
및 발송
e-Mail
설비 Maker
8
무결성 점검
(Virus검색 및 치료)
V3
설비 Maker
*5
SEP
Trusline
※ 협력사 보안 Portal http://partner.lgdisplay.com
- SEP, V3, Trusline
Security S/W
Setup Guide
Reference *3
to : kth00700@lgdpartner.com LGD 보안 SM
cc : jkpark0726@lgdisplay.com LGD 보안전략팀 박진관
Reference *5
- SEP & V3, Trusline S/W 제공
Reference Common : SEP, Trusline 둘 다 Test 필요
보안 S/W Test
Sheet
Test Result
Sheet
Trusline
SEP
1. 공통사항-보안(Security)
Notes: L사 1)OS-WINDOW 2000 Pro
2)CPU-P4 2.4 GHz
3) Memory – 512 MB 이상
4) Hard Disk – 40GB 이상
V사 1) CPU – Pentium 3 1GHz 이상
2) Memory – 256MB 이상
3) Hard Disk – 30GB 이상
4) OS – 일본어 Windows 2000
Review 1) CPU – Pentium 4
2) Memory – 256M RAM
3) Hard Disk – 40GB
4) OS – Window 2000

## Slide 8
(2) FAB IP 신청 Process [FAB IP Request Process]
LG Display FAB에서 Network을 사용하기 위해서는 IP를 받고 백신을 통해 PC의 무결점을 확보한다.
IP신청서
작성
Let’s(Oneclick)
현업담당자
1
IP설정
현업담당자
5
IP신청서
결재
Let’s(Oneclick)
현업담당자
2
IP부여
Let’s/IMS
N/W상황실
4
IP차단
해제 요청
유선
현업담당자
6
IP설정 확인
및 IP차단 해제
IMS
N/W상황실
7
정상
백신 엔진 Version
확인
백신서버
Virus상황실
11
백신설치 및 엔진
Update
현업담당자
8
IP신청서
결재
Let’s(Oneclick)
EA팀
3
점검결과
Virus상황실에 통보
유선
현업담당자
10
IP차단
IMS
N/W상황실
13
IP 차단요청
유선, Mail
Virus상황실
12
승인
시작
종료
Y
N
무결성 점검
(Virus검색 및 치료)
현업담당자
9
Y
N
1. 공통사항-보안(Security)
Notes: L사 1)OS-WINDOW 2000 Pro
2)CPU-P4 2.4 GHz
3) Memory – 512 MB 이상
4) Hard Disk – 40GB 이상
V사 1) CPU – Pentium 3 1GHz 이상
2) Memory – 256MB 이상
3) Hard Disk – 30GB 이상
4) OS – 일본어 Windows 2000
Review 1) CPU – Pentium 4
2) Memory – 256M RAM
3) Hard Disk – 40GB
4) OS – Window 2000

## Slide 9
(3) FAB PC Device 제어 S/W 설치 Process [FAB PC Device Control S/W Setup Process]
FAB PC의 보안 S/W 설치 시 아래와 같은 절차를 따른다.
Fab 보안 S/W 설치
(SEP)
Portal
현업담당자
1
시작
종료
정책요청
(장치/연결Port)
유선, Mail
현업담당자
2
정책 변경
SEPM
보안 SM
3
정책 변경
필요?
Y
N
설비 정상?
Y
N
삭제요청
유선, Mail
현업담당자
5
삭제
SEPM
IT Service Desk
6
장애 원인 해결
방안 논의
현업담당자/
보안전략팀
8
장애 원인 파악
보안 SM
7
장애 원인
조치 가능?
N
Y
물리적 봉인
(봉인지, USB Locker)
현업담당자/
보안전략팀
9
설비 정상 작동
여부 확인
설비
현업담당자
4
장애 원인 조치
설비
현업담당자/
보안전략팀
10
1. 공통사항-보안(Security)
Notes: L사 1)OS-WINDOW 2000 Pro
2)CPU-P4 2.4 GHz
3) Memory – 512 MB 이상
4) Hard Disk – 40GB 이상
V사 1) CPU – Pentium 3 1GHz 이상
2) Memory – 256MB 이상
3) Hard Disk – 30GB 이상
4) OS – 일본어 Windows 2000
Review 1) CPU – Pentium 4
2) Memory – 256M RAM
3) Hard Disk – 40GB
4) OS – Window 2000

## Slide 10
(4) FAB PC 봉인 Process [FAB PC Sealing Process]
FAB PC의 봉인 시 아래와 같은 절차를 따른다.
1
현업담당자
Fab내 PC 현황대장
신규 PC 등록
2
현업담당자
Let’s(통신문)
봉인지 발급 요청
승인
7
현업담당자
봉인지 발급대장
봉인지 발급
5
현업담당자
Let’s(통신문)
봉인지 재발급 요청
6
현업담당자
Fab내 PC 현황대장
봉인지 부착 재검토
8
현업담당자
PC작업 수행 /봉인지 부착
신규 발급
여부
3
요청부서 T/L
Let’s(통신문)
승인 여부 검토
4
현업담당자
Fab내 PC작업 등록
현업 Process
N
Y
시작
종료
Y
N
1. 공통사항-보안(Security)
Notes: L사 1)OS-WINDOW 2000 Pro
2)CPU-P4 2.4 GHz
3) Memory – 512 MB 이상
4) Hard Disk – 40GB 이상
V사 1) CPU – Pentium 3 1GHz 이상
2) Memory – 256MB 이상
3) Hard Disk – 30GB 이상
4) OS – 일본어 Windows 2000
Review 1) CPU – Pentium 4
2) Memory – 256M RAM
3) Hard Disk – 40GB
4) OS – Window 2000

## Slide 11
(5) FAB 백신 S/W 설치 Process [FAB Vaccine S/W Setup Process]
LG Display FAB에서 Virus예방을 위해서 아래의 Process를 통하여 FAB 백신 S/W를 적용하여야 한다.
설비정상 작동
여부 확인
현업담당자
11
Lock 모드 설정
Virus 상황실
9
Lock 모드 설정
완료 통보
유선
Virus 상황실
10
Lock 모드
해제 요청
유선,Mail
현업담당자
12
Lock 모드 해제
FAB 보안 S/W
Virus 상황실
13
Lock Test 모드
(설치후자동전환)
현업담당자
2
확인결과
통보
Mail, 유선
현업담당자
14
FAB 보안 S/W
설치
현업담당자
1
설비
S/W
PC 내 S/W
무결성 확인
Trusline
Virus 상황실
3
설비 S/W 관련
여부 확인 요청
Mail, 유선
Virus 상황실
4
예외처리
Virus 상황실
6
시작
종료
설비 S/W 관련
여부 검토
현업담당자
5
백신설치 및
Virus치료
현업담당자
7
Y
N
백신 삭제
원격제어
Virus 상황실
8
발견 시
미발견 시
정상
비정상
1. 공통사항-보안(Security)
Notes: L사 1)OS-WINDOW 2000 Pro
2)CPU-P4 2.4 GHz
3) Memory – 512 MB 이상
4) Hard Disk – 40GB 이상
V사 1) CPU – Pentium 3 1GHz 이상
2) Memory – 256MB 이상
3) Hard Disk – 30GB 이상
4) OS – 일본어 Windows 2000
Review 1) CPU – Pentium 4
2) Memory – 256M RAM
3) Hard Disk – 40GB
4) OS – Window 2000

## Slide 12
(6) 보안 S/W 장애 대응 Process
FAB PC의 보안 및 백신 S/W에 대해서 장애가 발생하였을 경우 아래와 같은 절차를 따른다
시작
종료
근본 조치 한 경우
근본조치
가능
근본조치
불가능
PC보안 장애&문의 관리현황.xls
PC보안 S/W
문의 및 장애신고
유선/PIMS
OP/현업담당자
1
보안 S/W
문의 장애?
긴급대응
필요?
단순문의
or
단순 장애 ?
요청 처리 완료
및 내용 입력
PIMS
IT Service Desk
4
분의사항 or
장애조치
유선/원격제어
IT Service Desk
5
보안 S/W 삭제
원격제어
IT Service Desk
6
담당부서 배정
PIMS
IT Service Desk
3
PIMS 확인 후
현업 대응
유선 & 원격제어
SM 담당자
7
관리 Sheet에 입력
Off-Line
보안 SM
15
장애 원인 해결
방안 논의
현업담당자/EA팀/
보안전략팀
10
장애 설비에 보안 S/W
정책변경 및 반영
현업담당자/EA팀/
보안전략팀
11
장애 원인
조치
현업담당자/EA팀/
보안전략팀
12
보안 S/W 재 설치
현업담당자
13
장애 원인 파악
SM 담당자
9
요청 처리 완료
내용 Update
PIMS
EA팀/
보안전략팀
14
요청 처리 완료
내용 입력
PIMS
EA 팀
8
문의 및 장애 접수
PIMS
IT Service Desk
2
긴급 대응 Guide
임시 조치 한
경우
Y
N
Y
N
Y
N
1. 공통사항-보안(Security)
Notes: L사 1)OS-WINDOW 2000 Pro
2)CPU-P4 2.4 GHz
3) Memory – 512 MB 이상
4) Hard Disk – 40GB 이상
V사 1) CPU – Pentium 3 1GHz 이상
2) Memory – 256MB 이상
3) Hard Disk – 30GB 이상
4) OS – 일본어 Windows 2000
Review 1) CPU – Pentium 4
2) Memory – 256M RAM
3) Hard Disk – 40GB
4) OS – Window 2000

## Slide 13
검사 장비 변화 및 신규 공장 대응에 유연하도록 Defect File을 XML 방식으로 하며, Defect File과 검사정보 DB간의 정합성을 높이기 위해서 Data 보정 방식은 최신 기준을 따름.
1. Defect File 작성 Format
File Format
Concept
Defect File에 항목 추가 및 변경이 용이하도록 정형화된 TXT 양식이 아닌 변경에 유연하게 대응 가능한 XML 양식을 사용 → 확장형 Format으로 항목 변경(추가/삭제)이 용이 → 변경 시 해당 항목을 사용하는 장비에만 영향을 줌 모든 Value에 항목이 정의되므로 가독성 우수함
XML Format
2. Data 보정 방식 변경
To - Be
Concept
CST MAP에서 검사정보가 변경 되었을 경우 Defect File의 Data가 불일치 되지 않도록 변경된 정보로 Defect File을 생성하여 검사정보 변경을 관리함 → DB와 Defect File간의 Data 정합성100% 별도 이력 및 Defect File 생성으로 변경 이력 관리가 용이함
검사정보화면
DFS
검사기
변경 Defect
File 생성
변경 Defect File
Reading
검사
정보 변경
2. MAIN CONCEPT
2-1. 주요사항

## Slide 14
2. MAIN CONCEPT
2-2. Judge Rule
구분 | 판정코드 | 수율 반영 | 판정장비 | 판정 후 | 상세 설명
LOT | G | - | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | 정상 진행 | Good
 | R | - | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | PHT Rework | LOT Rework, ‘R’ GLS 포함 LOT
 | D | - | 이재기? | TFT 완성대기 | 최종검사 판정보류 GLS 포함 LOT
 | C | - | PTN, RPR, DRP, LOS | Open Repair | Open Repair 대상 LOT, ‘C’ GLS 포함 LOT(추후 투자시 대응)
 | H | - | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | 해당 공정 Hold | 이통 발생 時 LOT Hold
 | F | - | PTN, DRP, RPR | PR Repair 진행 | PR Repair 대상 LOT, ‘F’ GLASS 포함 LOT
 | Q | - | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | 정상 진행 | 후공정 검사 강화
GLASS | G | - | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | 정상 진행 | Good
 | K | - | RPR, DRP | Original Good GLS | ALL ‘K’ PNL인 GLS
 | N | - | 검사 전 장비 | 정상진행 | TFT 완성 전 GLS에 대해 ‘GLS Scrap(S) or ‘N’판정
 | R | - | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | PHT Rework | ‘R’ 판정 PNL 포함 GLS
 | D | - | 이재기? | TFT 완성대기 | 최종검사 판정보류 GLS
 | C | - | PTN, RPR, DRP, LOS | Open Repair | ‘C’판정 PNL 포함한 GLS
 | Q | - | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | 정상진행 | ‘Q’판정 PNL 포함한 GLS
 | F | - | PTN, DRP, RPR | PR Repair 진행 | ‘F’판정 PNL 포함한 GLS
※ 해당 DEFECT FILE 사양서 內 GLS는 Gen6 Half Cut(E5 원장)을 기준으로 함
※ 검사기는 2장 or 1장의 GLS를 동시 검사하게 되며, 검사 완료 時 각 GLS에 대한 Defect File을 생성함
수정

## Slide 15
2. MAIN CONCEPT
2-2. Judge Rule
구분 | 판정코드 | 수율 반영 | 판정장비 | 판정 후 | 상세 설명
PANEL | G | G | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | 정상 진행 | Good
 | K | G | RPR, DRP | Original Good PNL | 1PNL 內 검사기에서 검출된 Defect가 Zero 이거나, Killer성 Defect가 없는 PNL
 | N | N | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | 정상진행 | PNL NG
 | W | N | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, RPR | 정상진행 | -. RPR, CRP, MMA, AMA : 양품화될 확률 높은 PANEL에 대한 판정 -. PTN : PTN 검사 결과 PNL당 Defect이 300ea 이상 발생한 PANEL
 | R | G | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | PHT Rework | 'R'판정 DEFECT 포함한 PNL
 | D | - | 여분 코드 | - | 여분 코드
 | P | G | PTN, DRP, LOS, RPR | Repair | Repair 필요 Defect가 있는 PNL
 | C | G | PTN, RPR, DRP, LOS | Open Repair | Open Repair 필요 Defect가 있는 PNL
 | Q | G | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | 정상진행 | 특이 불량 등 확인이 필요한 불량 포함한 PANEL 'Q'판정 (AP Less 비대상품 표시)
 | F |  | PTN, DRP, RPR | PR Repair 진행 | PR Repair 필요 Defect가 있는 PNL
Defect | G | G | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | 정상 진행 | Good
 | N | N | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | 정상진행 | Defect NG
 | R | G | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | PHT Rework | 'R'판정 DEFECT 포함한 PNL
 | P | G | PTN, DRP, LOS, RPR | Auto Repair | Auto Repair 대상 Defect에 대해 ‘P’판정
 | U | G | PTN, DRP, LOS, RPR | Manual Repair | Manual Repair 대상 Defect에 대해 ‘P’판정
 | C | G | PTN, RPR, DRP, LOS | Open Repair | Open Repair 필요 Defect에 대해 ‘C’판정
 | Q | G | PTN, Slit Mura, MMA, DRP, LOS, RPR | 정상진행 | 특이 불량 등 확인이 필요한 불량 포함한 PANEL 'Q'판정 (AP Less 비대상품 표시)
 | A | G | PTN, RPR, DRP, LOS | Manual Review | Capture된 Image의 Focus 상태가 불량하여 판정이 불가능할 경우
 | L | G | RPR, DRP | Manual Review | RCS 통신 오류가 발생한 DEFECT에 "L" 판정 (RPC에서 JUDGE를 송신 하였으나 장비에서 수신하지 못한 경우)
 | S | G | RPR, DRP | Manual Review | ADR 진행시 IMAGE CAPTURE가 SKIP된 DEFECT에 "S" 판정 -. 주요 SKIP CASE ① MPC OP에 의한 강제 전환 ② 해당 PNL 및 GLS에 DEFECT이 다발한 경우 (기준은 모델에 의해 결정되며, T/T에 미치는 영향을 최소화 하기 위해 다발 PNL 및 GLS는 MANUAL REVIEW 실시함)
 | F | G | PTN, DRP, RPR | PR Repair 진행 | PR Repair대상 불량 Defect에 대해 ‘F’판정
수정

## Slide 16
2. MAIN CONCEPT
2-3. DEFECT FILE 생성 RULE
GLASS ID READING
GLASS DEFECT FILE
READING
GLASS INSPECT
GLASS DEFECT FILE
GLASS INDEX FILE
UPDATE
(or CREATE If INDEX FILE does not exist)
Exist
Not Exist
GLASS DEFECT FILE
GLASS/LOT INDEX FILE
IMAGE FILE
SEND TO SERVER
SEARCH
INDEX FILE
LAST GLASS?
Yes
No
LOT END
1. GLASS ID 를 인식함 (OCR or HOST로부터 정보 받음.)
2. GLASS INDEX FILE 이 있는 DIRECTORY 에서 해당 GLASS INDEX FILE 을 SARCHING 함
※ Host로 부터 2장(NORMAL) or 1장(ABNORMAL)의 정보를 받으며, 정보를 받은 모든
GLS에 대한 INDEX FILE을 SEARCHING 함
3. 해당 GLASS INDEX FILE이 존재 시 READING 후 가장 최근 저장된 GLASS DEFECT FILE의
위치 정보를 확인하여 GLASS DEFECT FILE을 READING 하고, 해당 GLASS INDEX FILE
미 존재시 GLASS 검사 실시 후 GLASS INDEX FILE 및 GLASS DEFECT FILE 을 생성함
※ ToE 공정 최초 검사 時 E5 DFS에 접속하여 해당 GLS의 E5 최종 DEFECT FILE을 LOADING
하고 ToE DEFECT FILE 사양으로 CONVERSION 및 UPDATE 실시함
(해당장비 : 단동 PTN / Inline PTN 검사기, MMA 검사기)
4. GLASS 검사를 실시한 후 GLASS DEFECT FILE 및 GLASS INDEX FILE을 UPDATE OR
생성하여 SERVER로 전송함
5. IMAGE FILE은 생성시마다 SERVER로 전송함
※ 검사서버 ↔ 검사장비간 File Send/Read는 FTP를 이용하여 접속하고 2(OR 1) GLASS 작업
종료 까지 접속을 유지함 (GLASS작업 시작시 FTP접속, GLASS 작업 종료 후 접속 해제함)
※ 장비별 FTP접속 IP, 계정, Password설정 기능 필요, 수시변경 가능
DEFECT FILE 생성 주요 FLOW
※ Index File Search기준은 현재 공정 번호보다 작은 공정 中 가장 큰 공정의 Defect File을
Loading하며, Search 後 중복 공정 번호가 있을 경우 가장 최근의 Defect File을 Loading함.
※ 모든 장비는 GLASS 검사 2장 OR 1장 종료시 마다 각각의 GLASS DEFECT FILE, GLASS
INDEX FILE을 SERVER로 SENDING하며 IMAGE FILE의 경우 생성시마다 SERVER로 전송함
1. 검사도중 장비 ERROR 기인으로 INITIAL 후 검사 시, 기 검사된 GLASS에 대한 GLASS
DEFECT FILE 은 보존되어 있어야 함
: 동일 장비에서 재검시 기 검사한 GLASS는 검사하지 않아도 됨(ECS에서 정보확인 가능)
: 특정 사유로 기 검사 GLS에 대한 재검 진행 시 기존 DEFECT FILE은 보존하고, 새로운
DEFECT FILE을 SERVER로 전송함 (기존 DEFECT FILE은 ***.OLD.XML로 SEVER로 전송,
INDEX FILE은 새로운 DEFECT FILE의 경로로 작성)
2. GLASS DEFECT FILE READING 시점
① OCR 장착 장비는 OCR 에서 GLS ID READING 완료 후 GLASS DEFECT FILE을
READING 함
② OCR 미장착 장비는 해당 GLASS LOADING 명령 이후 ECS or 장비에서 확인한
GLASS ID 를 READING 함
주요 ISSUE 별 정리

## Slide 17
2-4. 장비간 INTERFACE 및 검사정보 운영안
2. MAIN CONCEPT
■ REVIEW SAMPLING 검사 시 DEFECT FILE 이 있는 GLASS 를 SELECT 해야 함
GLASS 별 DEFECT FILE 유/무 를 GLASS SELECTION 화면(REVIEW 검사기)에서 확인 가능해야 함
→ 장비에서 검사 SERVER에 접속해서 해당 RECIPE DIRECTORY 에 있는 GLASS DEFECT FILE(PTN생성)을 READING 해서 해당 정보를 검사기 화면에 DISPLAY 시킴. 검사자가 최종으로 검사할 GLASS 를 선택 후 ECS 로 정보를 보내어 실행함. Sampling 검사를 실시하는 REVIEW 및 REV/RPR 장비에서 GLASS DEFECT FILE 을 READING 시에는 반드시 PTN 에서 생성한 GLASS DEFECT FILE을 READING 해야 함
(GLASS DEFECT FILE 저장 DIRECTORY : C:\DEFECT\INSPECTOR\월\일\RECIPE\UNITID\LOTID\)
■ OPEN REPAIR 에서 GLASS JUDGE별 GLASS SELECT 가능해야 함(향후 OPEN REPAIR 장비 투자시)
OFF-LINE 검사 시에도 GLASS별 JUDGE 를 GLASS SELECTION 화면에서 확인 가능해야 함(ON-LINE시에는 HOST에서 정보 DOWN 받음)
→ OFF-LINE 검사 시 LOT INDEX FILE 을 READING 해서 SLOT별 GLASS정보 확인 후 GLASS INDEX FILE을 이용하여 GLASS DEFECT
FILE을 READING함. RPR 에서 생성한 GLASS DEFECT FILE 을 READING 해야 함
(GLASS DEFEFCT FILE 저장 DIRECTORY : C:\DEFECT\INSPECTOR\월\일\RECIPE\UNITID\LOTID\)
KEY ID는 GLS 단위로 생성되는 Defect File을 LOT단위로 분석하기 위해 사용되며, 아래와 같은 RULE로 장비에서 DEFECT FILE 의
KEY ID 항목에 기록하여야 함
KEY ID = LOTID+LOT 착공시간(Robot이 1st GLASS를 LOADING하는 시점. 즉, 1st GLASS INTIME)
예) 8EA00100000_20170124142639 <LOTID(14bytes)_YYYYMMDDhhmmss(14bytes)>
※ 주의사항
1. LOT ID는 MAX 14Byte까지 대응하며, 공란(Space)은 제거함 (예: 8EA00100000_2008124142639  OK, 7FFFF_2017124142639  OK,
8EA00100000 _2008124142639  NG, 7F FF_2017124142639  NG)
2. 동일 LOT안의 GLS/PNL Defect File은 동일한 KEYID부여(MAX 60GLS가 동일 KEY ID를 가짐)
3. KEY ID는 장비의 On/Off Line 및 착/완공 여부에 관계없이 기록하여야 함, 즉 장비에서 작업한 LOT은 모두 기록
■ KEY ID 생성 RULE

## Slide 18
2-4. 장비간 INTERFACE 및 검사정보 운영안
2. MAIN CONCEPT
ON-LINE시
1. 각 EQP는 HOST 로부터 DOWN 받은 RECIPE, LOT ID, GLASS ID 를 가지고 검사서버의 INDEX 폴더에 접속하여 GLASSID.IDX FILE에서
해당 GLASS DEFECT FILE경로를 찾아 READING 함.
OFF-LINE시
1. LOT INDEX FILE을 사용함
2. 각 장비는 작업자에 의해 입력된 RECIPE, LOT ID를 이용하여 검사서버의 INDEX/LOT 폴더에 접속하여 LOTID.LOT FILE을 읽어
LOTID.LOT 파일 내에 있는 SLOT ID, LOT ID, JUDGE정보를 ECS화면에 DISPLAY하고 작업자의 CONFIRM을 받은 후 GLASS INDEX
FILE을 READING하여 GLASS DEFECT FILE을 READING함.
■ GLASS DEFECT FILE READING 방안
■ PANEL 단위 재검 시 DEFECT FILE WRITING RULE
ON/OFF LINE 동일
1. 선택된 PANEL에 대해서 검사를 실시 함.
2. 이전 검사한 GLASS DEFECT FILE을 토대로, 재검 실시한 PANEL의 검사 정보만 UPDATE하여 DEFECT FILE을 생성한다.
(재검 실시하지 않은 PANEL의 검사정보는 그대로 유지한다.)

## Slide 19
■ 검사기별 IMAGE FILE 1EA당 최대 SIZE는 아래와 같이 제한됨.
2-5. 장비별 IMAGE FILE SIZE 제한
장 비 | 제조 Maker | OS | Image File Size (1ea/MB) | 해상도 | 비 고
In-Line PTN &AMA | LG PRI |  | TBD | TBD | 
Slit Mura | 케이맥 |  | TBD | TBD | 
단동 PTN | LG PRI |  | TBD | TBD | 
LOS(Line Open Short) | LG PRI |  | TBD | TBD | 
MMA(Manual Macro) | DE&T |  | TBD | TBD | 
RPR(Review Repair) | 미정 |  | TBD | TBD | 
DRP(돌기 Repair) | V-Technology |  | TBD | TBD | 
2. MAIN CONCEPT
수정

## Slide 20
As-Is
Breakthrough
TRF#3
SHP
HP1
HP2
HP3
HP4
CP3
CP2
CP1
To-Be
Glass
Cassette
①’
PTN /AMA
검사기
①
②
DFS가 Down되더라도
PTN 검사는 일정시간
정상 진행하도록 하여
DFS 이상에 의한
PHT 설비 Down을 막자
1. Defect File을 Pattern In 시점에 GLS별 Download
받고, DFS Down 시 3회 Retry(30초 간격)하고
실패이면 Photo 설비 Breakdown발생
2. Defect File을 Pattern Out 시점에 GLS별 Upload
하고, DFS Down 시 3회 Retry(30초 간격)하고
실패이면 Photo 설비 Breakdown 발생
 DFS Down 즉시 PTN 검사기는 검사 중단되고,
그로 인해 PHT 설비는 생산 중단이 발생함
1.Defect File Download 시점 조정
- PTN 검사기 투입  Loader 투입 시점
(단, Pattern 검사기 In 시점에도
Download시나리오는 유지)
2.Defect File Upload
- Upload 실패하더라도 GLS는 정상
배출하고 주기적인 Retry 시나리오 추가
대상설비 : Photo In-line에 포함되는 모든 검사기
2-6. Photo In-Line 검사기 특화 사양
2. MAIN CONCEPT
Notes: L사 1)OS-WINDOW 2000 Pro
2)CPU-P4 2.4 GHz
3) Memory – 512 MB 이상
4) Hard Disk – 40GB 이상
V사 1) CPU – Pentium 3 1GHz 이상
2) Memory – 256MB 이상
3) Hard Disk – 30GB 이상
4) OS – 일본어 Windows 2000
Review 1) CPU – Pentium 4
2) Memory – 256M RAM
3) Hard Disk – 40GB
4) OS – Window 2000

## Slide 21
In-line PTN 검사기
PHT (ECS)
DFS
MES
Lot 정보 요청
CST Loading
투입된 GLS의 정보
※ECS에서 PPCNL으로 GLS를 투입 시 투입된 GLS 정보를 PTN 검사기에서 수집
*설비 대응 필요
Lot 착공
Lot 정보
※ECS에서 착공에 필요한 절차를 완료하고 Lot이 착공 됨
-> PPCLN으로 GLS 투입
Defect File
Index folder 탐색
Index File
Defect File 탐색
※GLS가 PTN 검사기에 도착하기 전 PPCLN 투입 시해당 GLS의 Defect File을 미리 Download 하여 검사기에 갖고 있는다
순차적으로 GLS 투입되어 PTN 검사전까지 PHT 공정 진행 됨
GLS PTN 검사기 도착
※도착한 GLS의 Defect을 기존대로 탐색
DFS로 부터 Down 받을 수 없는 경우 착공 시 전송 받은 Defect File 사용
Defect File
Index folder 탐색
Index File
Defect File 탐색
검사 진행
매 GLS 마다 반복
미리 Download 받은 파일이 실제 GLS가 검사기로 투입되지 않아 사용되지 않는 경우 1일 단위로 삭제해야 함.
2-6. Photo In-Line 검사기 특화 사양
2. MAIN CONCEPT
대상설비 : Photo In-line에 포함되는 모든 검사기
Notes: L사 1)OS-WINDOW 2000 Pro
2)CPU-P4 2.4 GHz
3) Memory – 512 MB 이상
4) Hard Disk – 40GB 이상
V사 1) CPU – Pentium 3 1GHz 이상
2) Memory – 256MB 이상
3) Hard Disk – 30GB 이상
4) OS – 일본어 Windows 2000
Review 1) CPU – Pentium 4
2) Memory – 256M RAM
3) Hard Disk – 40GB
4) OS – Window 2000

## Slide 22
In-line PTN 검사기
PHT (ECS)
DFS
MES
검사 완료
검사기에서
GLS ULD
※검사진행 완료한 GLS의 Defect File 및 Defect Image를 검사기 Local 저장 공간에 저장
Defect File, Defect Image Uplaod
※ 저장되어 있는 Defect File과 Image 중 Upload가 이루어 지지 못한 모든 Data를 Upload
단 Upload가 실패하는 경우 3회 (3S) Retry하며 계속하여 실패하는 경우
다음 GLS ULD 시점에 재시도
매 GLS 마다 반복
Lot 의 모든 GLS PHT 공정 진행 완료
Lot 완공
검사 설비는 Defect File과 Image에 대하여 Uplaod를 정상 수행 하였는지를 관리할 수 있어야 함
검사기의 Defect File 및 Image의 보관기간은 담당 Engineer의 요청으로 더 늘어날 수 있으나
최소한 1일을 보관한다.
보관기간이 지난 file은 자동으로 삭제 된다.
못 올렸을 경우 경 알람
단 30분에 해당 하는 검사완료
Data를 누적하였으나 DFS가
응답이 계속 해서 없는 경우
중 알람 발생
대상설비 : TFT/CF Photo in-line PTN, CF Photo In-line slit mura 등 Photo In-line에 포함되는 모든 검사기
2-6. Photo In-Line 검사기 특화 사양
2. MAIN CONCEPT
Notes: L사 1)OS-WINDOW 2000 Pro
2)CPU-P4 2.4 GHz
3) Memory – 512 MB 이상
4) Hard Disk – 40GB 이상
V사 1) CPU – Pentium 3 1GHz 이상
2) Memory – 256MB 이상
3) Hard Disk – 30GB 이상
4) OS – 일본어 Windows 2000
Review 1) CPU – Pentium 4
2) Memory – 256M RAM
3) Hard Disk – 40GB
4) OS – Window 2000

## Slide 23
3. DIRECTORY & FILE RULE
① 모든 글자(Directory, File 명, File 확장자, File내용)는 대문자로 명기하고, 모든 경로(Path) 구분자는 역 슬레쉬 (‘\’)로 함.(슬레쉬(‘/’)안됨)
② FTP Upload 및 Download시 모든 파일(Defect File, Index File, Image File등..)은 Binary Mode로 전송 및 처리하는 것으로 통일함
③ SERVER는 DEFECT SERVER 와 IMAGE SERVER 로 각각의 System을 구성함
④ DEFECT FILE 및 IMAGE FILE 은 검사기 전 장비에서 대응함 ⑤ GLASS INDEX FILE은 HASH Program 적용에 따름  HASH 프로그램 소스의 SEED값은 7919를 사용함 ⑥ DEFECT FILE 및 IMAGE FILE 을 저장할 시 LOT INTIME 을 기준으로 저장함.(일반 Inline 및 매엽 Inline도 LOT INTIME을 기준으로 함) FILE 저장은 LOT INTIME의 월/일과 동일한 날짜의 DIRECTORY에 저장하여야 함.(ex. 검사가 11/21일 23:50 ~ 11/22일 00:20분 까지 진행 되었을 때, KEY_ID의 시간이 11/21일 이면 동일 LOT안에서 22일에 검사된 GLASS라도 11/21 폴더 밑에 저장하여야 함.) ※ LOT INTIME은 KEY_ID의 시간과 동일한 시간임
■ GROUND RULE
① DEFECT FILE은 GLASS DEFECT FILE 만 사용함
-. 각 검사장비는 GLASS INDEX FILE 을 활용하여 가장 최근의 GLASS DEFECT FILE을 찾아서 READING 후 검사결과를 UPDATING 하고 GLASS DEFECT FILE 을 각각 아래의
DIRECTORY 에 생성/저장함.
-. GLASS DEFECT FILE 저장 경로
 C:\DEFECT\HOST\RECIPE\ --- A
 C:\DEFECT\INSPECTOR\월\일\RECIPE\UNITID\ --- B
-. GLASS DEFECT FILE NAME은 GASSID_PROCID_YYYYMMDD_HHMMSS.UNITID로 함
-. GLASS DEFECT FILE NAME의 시간(YYYYMMDD_HHMMSS)은 KEY_ID의 시간과 동일한 시간을 기록함(1 LOT의 모든 GLS Defect File Name의 시간은 동일함)
-. GLASS DEFECT FILE 은 확장자를 사용하며 확장자는 UNITID로 함(ex. CPTN0102, CMMA0102, CRPR0102)
-. 저장위치는 HOST와 INSPECTOR(A, B) 2 곳으로 정함. 단 ADR_RPC를 대응하는 설비는 \DEFECT\ADR_RPC\UNITID 폴더에 1곳 더 전송 한다.
-. HOST 에서는 A 위치에서 GLASS DEFECT FILE 을 READING 후 특정 DIRECTORY 로 MOVING 시킴.
② GLASS DEFECT FILE은 2장 OR 1장의 GLASS 작업 종료시 마다 생성하고 DEFECT SERVER로 GLASS DEFECT FILE, GLASS/LOT INDEX FILE, IMAGE FILE 을 전송함.
(전 장비는 GLASS 2장 OR 1장 검사 종료시 마다 전송함. 단동/INLINE/매엽 LINE 구분 없이 공통)
-. GLS JUDGE SKIP BUTTON을 CLICK하면 GLASS DEFECT FILE을 SERVER로 SENDING 하지 않으며, 장비 내 자체 HARD DISK에
저장하고 일정 시간 경과 후 자동 삭제함.(기간은 변경 가능하게 할 것) Ex) 첫 3개월 저장 이후 월 변경 시 전전월 자동 삭제
③ DEFECT FILE의 검사 정보는 Shop 내에서 누적으로 관리하며, 각 검사 장비 마다 동일 GLS의 이전 검사 정보가 누적된 신규 Defect File을 작성 함
3-1. DEFECT FILE RULE(1/2)
1. DEFECT FILE RULE
AP4, E5 사양 상이함

## Slide 24
3. DIRECTORY & FILE RULE
1. DEFECT FILE RULE
④ 검사가 안된 미검사 항목은 DEFECT FILE 작성시 해당 항목명을 작성하지 않음
-.각 검사 장비는 DEFECT FILE 작성시 기존 DEFECT FILE에서 검사가 되지 않은 항목이나 현 검사 STEP에서 검사가 안된 항목은 항목명을 작성하지 않도록 함
-. VALUE 가 없는 Element, Attribute 는 없음
단, DEFECT FILE의 HEAD 부분과 DEFECT FILE FORMAT에 필수 라고 정의된 항목에 대해서는 VALUE가 없어도 Element, Attribute 명을 작성
( BODY 필수 항목은 사양서 內 샘플에 빨간색으로 표시 및 DEFECT FILE FORMAT 참조 )
ex) 값이 있는 항목만 Element, Attribute 작성
3-1. DEFECT FILE RULE(2/2)

## Slide 25
3. DIRECTORY & FILE RULE
① 각 Defect File들의 선언문은 Defect File 앞에 항상 작성함
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone='yes'?>
→ 선언문은 ?시작해서 ? 로 끝나도록 작성함
→ Version : XML 권고안 버전 번호를 기술. 현재는 "1.0 “으로 “1.0” 사용함
→ encoding : 인코딩 방식 정의하는 값으로 “utf-8”로 작성함
→ standalone : 이 속성의 값으로는 "yes"또는 "no“중 “yes”로 작성함
- Yes : 이 문서가 외부 파일의 요소에 의존하고 있지 않다는 것을 알림.
(파서에게 이 문서가 갖고 있는 정보를 완벽하게 처리하기 위해 필요한 파일이 단지 이것 하나면 충분하다는 사실을 알림)
- No : 이 문서가 다른 파일에 의존 한다. (외부 파일의 그림, 개체 등을 참조)
② 각 태그의 속성, 요소명은 반드시 대문자를 사용하여 작성함
→ XML은 대소문자를 구분하며 통일성을 위하여 대문자 사용을 원칙으로 함
③ 장비에서 사용하는 상위 요소 및 속성과 하위 요소명은 정의된 Defect File을 따름
→ 상세 사항은 사양서 4. DEFECT FILE FORMAT 참조
④ 하나의 시작 태그가 있으면 반드시 종료 태그를 작성하며 최상위 요소 태그를 반드시 작성하도록 함
예) <HEADER>
<KEY_ID>8CF81C01J00_20080108224322</KEY_ID>
<INSP_MODE AA="" BB="" CC="" DD="" />
<INSP_TIME START="20080109013845" END="20080109014843" />
</HEADER>
⑥ 모든 요소는 태그들의 순서를 지켜 부적절하게 중첩이 되도록 않게 작성함
예) NG --- <b><i>태그들의 순서가 지켜지지 않았음</b></i>
OK --- <b><i>태그들의 순서가 지켜진 올바른 구문</i></b>
⑦ 모든 속성의 Value 값은 쿼테이션(")으로 감싸 사용하여 작성함
예) <PANEL_QTY IN="" G="6" N="6" P="" C="" E="" R="" A="" B="" U="" Q="" T="" D="" W="" V="" F="" />
※ 요소의 값은 쿼테이션(“) 사용하지 않음
<KEY_ID>8CF81C01J00_20080108224322</KEY_ID>
2. XML RULE
3-2. XML RULE(1/2)

## Slide 26
3. DIRECTORY & FILE RULE
⑧ 요소(Element)의 이름 규칙은 아래를 따름
- 이름은 문자나 밑줄문자’_’로 시작할 수 있으나 숫자나 점’.’으로 시작할 수 없음
- 첫 문자 뒤에는 ‘_’ ’-’나 ‘.’을 사용할 수 있고 숫자 사용이 가능함
- 이름은 공백(whitespace)을 포함할 수 없음
- 이름은 ‘:’, ‘/’문자를 포함할 수 없음 (예약어임)
- 이름은 대문자로 작성하며 XML로 시작할 수 없음
- 태그 ‘<‘와 ‘/>’ 사이에 공백이 올 수 없음
⑨ 속성 (Attribute, 요소에 부가적인 정보 표시)의 이름 규칙은 아래를 따름
- 이름은 문자나 밑줄문자’_’로 시작할 수 있으나 숫자나 점’.’으로 시작할 수 없음
- 첫 문자 뒤에는 ‘_’ ’-’나 ‘.’을 사용할 수 있고 숫자 사용이 가능함
⑩ Value 값에는 공백을 두지 않으며 Null값일 경우도 공백을 사용하지 않음
예) NG -- <INSP_TIME START="2008010 9013845" END="2008 0109014843" />
→ 공백(whitespace) 사용 금지
OK -- <INSP_TIME START="20080109013845" END="20080109014843" />
Null 값 처리 -- <PANEL_QTY IN="" G="" N="" P="" C="" E="" R="" A="" B="" U="" Q="" T="" D="" W="" V="" F="" />
→ Null 값인 경우 쿼테이션(“)만 연속해서 기록 함
⑪ 주석처리 규칙은 아래를 따름
- 주석은 '<!--'로 시작해서 '-->'로 끝나도록 작성 함
- 주석은 XML선언 이전에 표현 할 수 없음
- 태그 안에는 주석을 쓸수 없음
<first></first <!--태그안에 주석 사용 못함-->>
- 주석문 안에 '--'를 사용할 수 없음
<!--주석문 안에 -- 사용금지-->
3-2. XML RULE(2/2)
2. XML RULE

## Slide 27
3. DIRECTORY & FILE RULE
3-3. INDEX FILE RULE
3. INDEX FILE RULE
GATE증착 PTN 검사
N+ 완성 PTN 검사
N+ 완성 REV검사
PXL포토 PTN 검사
PXL ART 검사
예를 들어 “8AA470001AA” GLS가 아래와 같은 검사 flow와 장비ID, 공정ID을 따를 때,GLS Index file 파일과 내용은
C:\DEFECT\INSPECTOR\04\09\370E1D1\TPTN0202\ 8AA47000100\8AA470001AA_1000_20050409_123412.TPTN0202
C:\DEFECT\INSPECTOR\04\09\370E1S3\TPTN0102\ 8AA47000100 \8AA470001AA_2000_20050409_132311.TPTN0102
C:\DEFECT\INSPECTOR\04\09\370E1S3\TREV0502\ 8AA47000100 \8AA470001AA_3000_20050409_163009.TREV0502
C:\DEFECT\INSPECTOR\04\09\370E1P5\TPTN0802\ 8AA47000100 \8AA470001AA_4000_20050409_181221.TPTN0802
GATE 증착 PTN 검사 UNIT ID=TPTN0202, 공정 : 1000
N+ 완성 PTN 검사 UNIT ID=TPTN0102, 공정 : 2000
N+ 완성 REV 검사 UNIT ID=TREV0502, 공정 : 3000
PXL포토 PTN 검사 UNIT ID=TPTN0802, 공정 : 4000
이라고 하면
■ GLASS INDEX FILE 명 : 8AA470001AA.IDX ■ INDEX FILE 내용 ↓
PXL ART 검사 時 마지막에 기록되어 있는 위치정보로 해당 GLASS
DEFECT FILE을 찾아 READING 함
④ 각 검사장비는 GLS 검사 후 GLS Index File를 다음과 같은 내용으로 생성(GLASS Defect file과 함께 생성)하고 Update함.
C:\DEFECT\INSPECTOR\월\일\RECIPE\UNITID\LOTID\GLASSID_PROCID_YYYYMMDD_HHMMSS.UNITID
GLASS DEFECT FILE 위치정보
GLASS DEFECT FILE NAME
1. 공통 INDEX FILE RULE
① GLASS INDEX FILE은 GLASS에 대한 최종 GLASS DEFECT FILE의 위치 정보를 제공하며 모든 검사 장비에서 생성 및 활용함.
② GLASS INDEX FILE NAME RULE : GLASSID.IDX
③ 저장 RULE : HASH PROGRAM을 이용하여 DEFECT SERVER 안의 INDEX FOLDER에 저장함
 C:\DEFECT\INDEX\00000012\00000023\GLASSID.IDX
00000012,00000023 : Hash program 생성값
※ Index File 저장 시 경로 및 File Name기록하고 개행(줄바꿈)한 후 저장하도록 함.(미 실시시 옆으로 이어서 쓸 가능성 존재)
※ Index File Reading시 현재공정과 동일한 공정의 Defect File경로가 존재하면, 이전 공정의 Defect File 경로를 이용하여 Defect File을 Loading함
※ Index File Search기준은 현재 공정 번호보다 작은 공정 中 가장 큰 공정의 Defect File을 Loading함.
※ 상기 기준 Search 後 중복 공정 번호가 있을 경우 가장 최근의 Defect File을 Loading함.

## Slide 28
3. DIRECTORY & FILE RULE
3-4. LOT INDEX FILE RULE
4. LOT INDEX RULE
④ CRPR, CDRP 장비는 마지막 GLASS 검사 후 LOT INDEX FILE을 생성하고 HOST로 GLASS DEFECT FILE 전송 시 함께 전송함.
단, 매엽 INLINE의 경우 CRPR 장비가 LOT에 대한 모든 GLASS의 작업 종료 시 GCS에서 LOT INDEX FILE을 생성하여 HOST로 전송함.매엽 구성 時 대응
⑤ LOT INDEX FILE의 FORMAT은 아래와 같음.(※ 영문 대문자만 사용, 공백(Space)없음)
① LOT INDEX FILE은 LOT 에 대한 최종 SLOT ID, GLASS ID, JUDGE정보를 제공하며 CRPR, CDRP에서 생성하고 전 장비에서 활용함.
② LOT INDEX FILE NAME RULE : LOTID.LOT
③ 저장 RULE :HASH PROGRAM을 이용하여 DEFECT SERVER 안의 INDEX\LOT 폴더에 저장함
C:\DEFECT\INDEX\LOT\00000012\00000023\LOTID.LOT
00000012, 00000023 : Hash program 생성값
LOT_ID=8AA47000100
EQP=TRPR0102
CREATE_TIME=YYYYMMDDHHMMSS
#SLOTNO,GLSID,GLSJUDGE,PANELJUDGE
1,8AA53000110,G,GGGCGNGG
2,8AA53000120,G,GGCGNGGG
3,8AA53000130,G,GGGGGGGG
....
....
23,8AA530001P0,G,GGNNGGGG
24,8AA530001Q0,G,NGNGNGNG
■ LOT INDEX FILE 명 : 8AA47000100.LOT ■ INDEX FILE 내용 ↓
 Lot ID 11자리
 마지막으로 Update된 장비ID 8자리
 마지막으로 Update된 시간14자리

## Slide 29
3. DIRECTORY & FILE RULE
3-5. IMAGE FILE RULE(1/2)
5. IMAGE FILE RULE
① LGD IMAGE FILE SERVER에 DEFECT_IMAGE, REF_IMAGE, PTNMNT_IMAGE, MMA_IMAGE, AMA_IMAGE, MEASURE_IMAGE Directory 여섯 곳으로 구분 저장함
-. 검출된 DEFECT IMAGE 중 DEFECT CODE가 있는 DEFECT_IMAGE Directory에 저장(Macro 검사기 제외 전 검사장비)
-. 검출된 DEFECT IMAGE 중 DEFECT CODE가 없는 DEFECT_IMAGE2 Directory에 저장(Macro 검사기 제외 전 검사장비)
-. 검출되지 않은 위치에 대한 IMAGE는 REF_IMAGE Directory에 저장(전 검사장비)
-. 검사기 및 현미경 장비에서 특정좌표 위치에 대한 IMAGE는 PTNMNT_IMAGE Directory에 저장(In-Line PTN&AMA, PTN, RPR, DRP 에서만 대응)
-. GLASS MAP IMAGE를 저장 시에 GLASS 단위로 DEFECT_IMAGE Directory의 LOT Directory 하위에 저장
-. ART 에서 FLAWMAP IMAGE를 저장시에 GLASS 단위로 ARTMAP_IMAGE Directory 에 저장(ART 에서만 대응)<-추후 투자시 대응
-. MMA(MANUAL MACRO)에서 GLASS MAP IMAGE를 저장 시에 GLASS 단위로 MMA_IMAGE Directory에 저장
-. AMA(AUTO MACRO) 에서 GLASS MAP IMAGE를 저장 시에 GLASS 단위로 AMA_IMAGE Directory에 저장
-. PTN,RPR,DRP,LOS 에서 GLASS MAP IMAGE 를 저장 시에 GLASS 단위로 DEFECT_IMAGE Directory 의 LOT Directory 하위에 저장
- 측정기에서 측정 시 발생 한 IMAGE는MEASURE_IMAGE 폴더 하위에 저장
-. IMAGE FILE PATH 까지 저장되는 항목에서는 시작 DIRECTORY를 IMAGE로 함(ex. \IMAGE\AMA_IMAGE\……)
-. IMAGE FILE PATH(경로) 까지 저장되는 항목에서는 시작 DIRECTORY를 IMAGE로 함(ex. \IMAGE\MURA_IMAGE\……)
② IMAGE FILE NAME의 모든 NO는 자릿수 제한 없음.(공백금지, 첫 문자 0금지)
③ IMAGE FILE NAME 은
ⓐ 검출된 DEFECT IMAGE를 저장할 경우  LOTID_GLSID_PNLID_MACHINEID_PROCID_GATE1_DATA1_X CODE_Y CODE_JUDGE_DEFECT CODE_NO_NO.JPG ▶ 1st NO of file name means defect serial number in panel. ▶ 2nd NO of file name means serial number of image file in one defect.
ⓑ 검출되지 않은 위치에 대한 IMAGE 를 저장할 경우(MACRO검사기 REVIEW IMAGE 포함)
 LOTID_GLSID_PNLID_UNITID_PROCID_ GATE1_DATA1_X CODE_Y CODE_NO.JPG
▶ NO of file name means serial number of image file in glass. ▶ 좌표정보 확인을 위한 INDEX FILE 생성 필요함 ▶ 항목이 없는 경우는 Null처리함

## Slide 30
3. DIRECTORY & FILE RULE
3-5. IMAGE FILE RULE(2/2)
ⓒ 특정 좌표 위치에 대한 IMAGE 를 저장할 경우  LOTID_GLSID_PNLID_UNITID_PROCID_ GATE1_DATA1_X CODE_Y CODE_NO.JPG ▶ 좌표정보 확인을 위한 INDEX FILE 생성 필요함 ▶ 항목이 없는 경우는 Null처리함
ⓓ ART FLAWMAP IMAGE 저장할 경우  LOTID_GLSID_UNITID_PROCID_FLAW.JPG(ART 검사기 투자시 대응)
ⓔ AUTO MACRO 검사기에서 GLASS MAP IMAGE 를 저장할 경우  LOTID_GLSID_UNITID_PROCID_SCAN번호_카메라 방향_카메라 각도_조명각도_조명밝기_NO.JPG ▶ NO of file name means serial number of image file in glass.
ⓕ MANUAL MACRO 검사기에서 GLASS MAP IMAGE 를 저장할 경우  LOTID_GLSID_UNITID_PROCID_NO.JPG ▶ NO of file name means serial number of image file in glass.
ⓖ PTN,RPR,DRP,LOS에서 GLASS MAP IMAGE 를 저장할 경우  LOTID_GLSID_UNITID_PROCID_NO.JPG ▶ NO of file name means serial number of image file in glass.
ⓗ PST에서 측정시의 위치 IMAGE, 측정 DATA GRAPH IMAGE를 저장할 경우(PST 투자시 대응)
 LOTID_GLSID_PNLID_UNITID_PROCID_GATE1_DATA1_X CODE_Y CODE_DEFECT CODE_TYPE_NO.JPG
▶ TYPE : GATE, DATA, PXL, TR, GR, DR, CAP (PST 측정 위치 및 DATA 종류) ▶ NO of file name means defect serial number in panel.
ⓘ 기타 측정기에서 획득한 IMAGE 를 저장할 경우
  LOTID_GLSID_PNLID_UNITID_PROCID_NO.JPG
④ IMAGE INDEX FILE 은
검출되지 않은 위치에 대한 IMAGE 및 특정 좌표 위치에 대한 IMAGE 저장 시 관련정보를 기록한 INDEX FILE 을 생성/저장함
-. GLASS 단위로 생성됨
-. 검출되지 않은 위치에 대한 IMAGE의 INDEX FILE은 LOTID_GLASSID_RECIPE.TXT 로 C:\IMAGE\REF_IMAGE\월\일\RECIPE\UNITID\LOTID\_Directory 에 저장함
-. 특정 좌표 위치에 대한 IMAGE의 INDEX FILE은 LOTID_GLASSID_RECIPE.TXT 로 C:\IMAGE\PTNMNT_IMAGE\월\일\RECIPE\UNITID\LOTID\_Directory 에 저장함
-. INDEX FILE 내용은
LOT_INFO=LOTID VALUE,UNITID VALUE,RECIPE VALUE,PROCID  
GLS_INFO=GLASS ID VALUE, GLS INTIME 
1,X,Y,FILENAME  
2,X,Y,FILENAME 
5. IMAGE FILE RULE

## Slide 31
3. DIRECTORY & FILE RULE
3-6. SERVER DIRECTORY 구조
CELL
DEFECT
HOST
RECIPE1
FILE OF
EACH GLASS
OR PANEL
RECIPE2
RECIPE3
RECIPE4
RECIPE5
RECIPE6
INSPECTOR
●
●
●
DIRECTORY
OF EACH
LOT
HASH SEARCHING
INDEX
●
●
●
RECIPE
RECIPE1
RECIPE2
RECIPE3
RECIPE4
●
●
●
RECIPE
CXXX0102
CXXX0102
CXXX0102
●
●
●
●
●
●
●
●
●
01
02
11
12
●
●
●
월
01
02
30
31
●
●
●
일
●
●
●
FILE OF
EACH
GLASS
 검사기 생성 영역
EQP UNIT_ID
ADR_PTN
CXXX0102
FILE OF
EACH
GLASS
HASH SEARCHING
LOT
확인 필요(AP4 ,E5 사양다름)

## Slide 32
3. DIRECTORY & FILE RULE
3-6. SERVER DIRECTORY 구조
IMAGE
DEFECT
_IMAGE
REF
_IMAGE
DIRECTORY
OF EACH LOT
DIRECTORY OF
EACH GLASS
●
●
●
●
●
●
CPTN0102
CRPR0102
CART0102
TDRP0102
●
●
01
02
12
●
●
●
월
01
02
31
●
●
●
일
DIRECTORY OF EACH LOT
●
●
●
TPTN0102
●
●
●
01
●
●
01
RECIPE1
RECIPE2
RECIPE3
RECIPE4
●
●
●
RECIPE
RECIPE1
●
●
●
EQP UNIT_ID
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PTNMNT
_IMAGE
DIRECTORY OF EACH LOT
●
●
●
TPTN0102
●
●
●
01
01
RECIPE1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ARTMAP
_IMAGE
DIRECTORY OF EACH LOT
●
●
●
TART0102
●
●
●
01
01
RECIPE1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
MMA
_IMAGE
DIRECTORY OF EACH LOT
●
●
●
TMMA0102
●
●
●
01
01
RECIPE1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
AMA
_IMAGE
DIRECTORY OF EACH LOT
●
●
●
TAMA0102
●
●
●
01
01
RECIPE1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 검사기 생성 영역
DIRECTORY OF
EACH GLASS
DIRECTORY OF
EACH GLASS
IMAGE FILE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
IMAGE FILE
IMAGE FILE
IMAGE FILE
IMAGE FILE
IMAGE FILE
DIRECTORY OF
EACH GLASS
DEFECT
_IMAGE2
DIRECTORY
OF EACH LOT
DIRECTORY OF
EACH GLASS
●
●
●
●
●
●
CPTN0102
CRPR0102
●
●
01
02
●
●
●
01
02
●
●
●
RECIPE1
RECIPE2
●
●
●
●
●
IMAGE FILE
●
●
●

## Slide 33
3. DIRECTORY & FILE RULE
3-6. SERVER DIRECTORY 구조
IMAGE
MEASURE
_IMAGE
DIRECTORY
OF EACH LOT
DIRECTORY OF
EACH GLASS
●
●
●
●
●
●
CTHT0102
CTHS0102
CTPM0102
CPST0102
●
●
01
02
12
●
●
●
월
01
02
31
●
●
●
일
EQP UNIT_ID
●
●
●
●
IMAGE FILE
●
●
●
측정기 생성 영역

## Slide 34
Model
Layer
Status
Recipe 6자리로 Layer에 대한 정의를 명확하게 구분함
No | Layer | Recipe
1 | Buffer | BUF
2 | Bridge | BRI
3 | ILD | ILD
4 | Sensor | SEN
5 | PAC | PAC
6 | ● | 추후 사용
7 | ● | 추후 사용
8 | ● | 추후 사용
9 | ● | 추후 사용
10 | ● | 추후 사용
No | Status | Recipe
1 | CVD/SPT | D
2 | Photo | P
3 | D/E | E
4 | Strip | S
5 | Oven | O
6 | ● | 추후 사용
7 | ● | 추후 사용
8 | ● | 추후 사용
9 | ● | 추후 사용
10 | ● | 추후 사용
Layer 추가시 Recipe명 대응 필요함
3. DIRECTORY & FILE RULE
3-6. SERVER DIRECTORY 구조

## Slide 35
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
DEFECT_FILE |  |  | E | DEFECT FILE 시작 구분
 | NAME |  | A | DEFECT FILE NAME
GLASS |  |  | E | GLASS DEFECT DATA 시작
HEADER |  |  | E | GLASS HEADER DATA 시작 (필수항목)
KEY_ID |  |  | E | LOTID+LOT 착공시간 (Format : <LOTID(14bytes)_YYYYMMDDhhmmss(14bytes)>) 예 : 8EA00100000_20080124142639,동일 Lot안의 GLS/PNL Defect File은 동일한 KEYID부여
LOT_ID |  |  | E | LOT ID
CST_ID |  |  | E | CASSETTE ID
GLS_ID |  |  | E | GLASS ID (E5 Glass ID)
GLS_CUT |  |  | E | GLS Cut 구분 (A/B/D), ※ D : Dummy
SLOT_NO |  |  | E | SLOT NUMBER
EQP_ID |  |  | E | GLASS 검사 시 EQU ID 작성(E5는 Line ID)
MACHINE_ID |  |  | E | GLASS 검사 시 MACHINE ID
UNIT_ID |  |  | E | GLASS 검사 시 MACHINE ID (UNIT LEVEL 검사장비가 아닌 경우 NULL 가능)
OPER_ID |  |  | E | 작업자 ID
PROC_ID |  |  | E | 공정번호
RECIPE_ID |  |  | E | RECIPE ID
INSP_TIME |  |  | E | GLASS 검사 시작시간 및 완료시간 GLASS검사 시작시간은 GLASS INTIME 기준
 | START |  | A | 검사 시작 시간 (YYYYMMDDHHMMSS)
 | END |  | A | 검사 종료 시간 (YYYYMMDDHHMMSS)
/HEADER |  |  | E | GLASS HEADER 종료
※ 구분 : E(Element, 요소), A(Attribute, 속성)
4. DEFECT FILE FORMAT

## Slide 36
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
BODY |  |  | E | [필수] GLASS DEFECT BODY 항목 시작
PANEL_QTY |  |  | E | [필수] GLASS 內 PANEL 수량 정보
 | MAIN |  | E | [필수] GLASS 內 항목별 MAIN 모델 PANEL 수
 |  | IN | A | [필수] GLASS 내 MAIN PANEL 수
 |  | G | A | [필수] GLASS 내 MIAN MODEL GOOD 판정 PANEL 수
 |  | R | A | PHOTO REWORK 또는 R 판정 DEFECT가 포함된 PANEL 수
 |  | P | A | REPAIR 대상 PANEL 또는 P 판정 DEFECT가 포함된 PANEL 수
 |  | N | A | PANEL NG판정 PANEL 수
 |  | M | A | MACRO 재검 판정 PANEL 수
 |  | T | A | PTN 재검 판정 PANEL 수
 |  | C | A | OPEN REPAIR 대상 PANEL 또는 C 판정 DEFECT가 포함된 PANEL 수
 |  | W | A | 양품화될 확률이 높은 PANEL 또는 W 판정 DEFECT가 포함된 PANLE 수
 |  | A | A | OPEN REPAIR 성공 PANLE 수
 |  | Q | A | 특이 불량 등 확인이 필요한 불량 포함한 PANEL 수 또는 Q 판정 DEFECT가 포함된 PANEL 수
 |  | F | A | PR REPAIR가 필요한 DEFECT가 있는 PANEL 또는 F 판정 DEFECT가 포함된 PANEL 수
 |  | K | A | K 판정 PANEL 수
 |  | D | A | D 판정 PANEL 수
 | SUB |  | E | [필수] GLASS 內 항목별 SUB 모델 PANEL 수
 |  | IN | A | [필수] GLASS 내 SUB PANEL 수
 |  | G | A | GLASS 내 SUB 모델 GOOD 판정 PANEL 수
 |  | R | A | PHOTO REWORK 또는 R 판정 DEFECT가 포함된 PANEL 수
 |  | P | A | REPAIR 대상 PANEL 또는 P 판정 DEFECT가 포함된 PANEL 수
 |  | N | A | PANEL NG판정 PANEL 수
 |  | M | A | MACRO 재검 판정 PANEL 수
 |  | T | A | PTN 재검 판정 PANEL 수
 |  | C | A | OPEN REPAIR 대상 PANEL 또는 C 판정 DEFECT가 포함된 PANEL 수
 |  | W | A | 양품화될 확률이 높은 PANEL 또는 W 판정 DEFECT가 포함된 PANLE 수
 |  | A | A | OPEN REPAIR 성공 PANLE 수
 |  | Q | A | 특이 불량 등 확인이 필요한 불량 포함한 PANEL 수 또는 Q 판정 DEFECT가 포함된 PANEL 수
 |  | F | A | PR REPAIR가 필요한 DEFECT가 있는 PANEL 또는 F 판정 DEFECT가 포함된 PANEL 수
 |  | K | A | K 판정 PANEL 수
 |  | D | A | D 판정 PANEL 수
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION

## Slide 37
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
ART, PES등 추가 장비 투자時 항목 추가 반영 예정
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
JUDGE_INFO |  |  | E | [필수] 각 검사단계 別 판정 값 및 불량 코드
 | LATEST |  | E | [필수] 최종 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | [필수] 최종 판정 값
 |  | REASON | A | 최종 불량코드
 | LOS |  | E | LOS 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | LOS 판정 값
 |  | REASON | A | LOS 불량코드
 | PTN |  | E | PTN 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | PTN 판정 값
 |  | REASON | A | PTN 불량코드
 | PTN_REV |  | E | PTN 가상 REVIEW 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | PTN 가상 REVIEW 판정 값
 |  | REASON | A | PTN 가상 REVIEW 불량코드
 | RPR |  | E | RPR 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | RPR 판정 값
 |  | REASON | A | RPR 불량코드
 | AMA |  | E | AMA 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | AMA 판정 값
 |  | REASON | A | AMA 불량코드
 | MMA |  | E | MMA 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | MMA 판정 값
 |  | REASON | A | MMA 불량코드
 | QPC |  | E | QPC 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | QPC 판정 값
 |  | REASON | A | QPC 불량코드
 | DRP |  | E | DRP 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | DRP 판정 값
 |  | REASON | A | DRP 불량코드

## Slide 38
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
REP_INFO |  |  | E | REPAIR와 관련된 PANEL 및 POINT 수
 | MAIN_PNL |  | E | REPAIR 실시 및 성공한 MAIN PANEL 수
 |  | ACTION | A | REPAIR 실시한 MAIN PANEL 수
 |  | SUCCESS | A | REPAIR 성공한 MAIN PANEL 수
 | SUB_PNL |  | E | REPAIR 실시 및 성공한 SUB PANEL 수
 |  | ACTION | A | REPAIR 실시한 SUB PANEL 수
 |  | SUCCESS | A | REPAIR 성공한 SUB PANEL 수
 | MAIN_POINT |  | E | REPAIR 실시한 MAIN PANEL의 종류別 POINT 수
 |  | RPC1_REVIEW | A | RPC작업자가 REVIEW 실시한 MAIN PANEL의 POINT 수
 |  | MPC_REVIEW | A | MPC작업자가 REVIEW 실시한 MAIN PANEL의 POINT 수
 |  | LASER | A | LASER REPAIR를 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_IR_CNT | A | LASER_IR REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_GREEN_CNT | A | LASER_GREEN REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_DUV_CNT | A | LASER_DUV REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_FEMTO_CNT | A | LASER_Femto REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | AUTO_LASER | A | AUTO LASER REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | CVD | A | OPEN REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | AUTO_CVD | A | AUTO OPEN REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | CRP_PAS | A | CRP PASSIVATION DOTTING 실시 MAIN PANEL의 POINT 수
 |  | TAPE | A | 현공정의 (MANUAL) TAPE REPAIR 실시한 DEFECT 누적수량
 |  | AUTO_TAPE | A | 현공정의 AUTO TAPE REPAIR 실시한 DEFECT 누적수량
 | SUB_POINT |  | E | REPAIR 실시한 SUB PANEL의 종류別 POINT 수
 |  | RPC1_REVIEW | A | RPC작업자가 REVIEW 실시한 SUB PANEL의 POINT 수
 |  | MPC_REVIEW | A | MPC작업자가 REVIEW 실시한 SUB PANEL의 POINT 수
 |  | LASER | A | LASER REPAIR를 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_IR_CNT | A | LASER_IR REPAIR 실시한 SUB PANEL POINT 수
 |  | LASER_GREEN_CNT | A | LASER_GREEN REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_DUV_CNT | A | LASER_DUV REPAIR 실시한 SUB PANEL POINT 수
 |  | LASER_FEMTO_CNT | A | LASER_FEMTO REPAIR 실시한 SUB PANEL POINT 수
 |  | AUTO_LASER | A | AUTO LASER REPAIR 실시한 SUB PANEL POINT 수
 |  | CVD | A | CVD REPAIR 실시한 SUB PANEL POINT 수
 |  | AUTO_CVD | A | AUTO CVD REPAIR 실시한 SUB PANEL POINT 수
 |  | PR_REPAIR | A | PR REPAIR 실시한 SUB PANEL POINT 수
 |  | CRP_PAS | A | OPEN REPAIR 후 PASSIVATION DOTTING 실시 SUB PANEL의 POINT 수
 |  | TAPE | A | 
 |  | AUTO_TAPE | A | 

## Slide 39
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 | MAIN_SUCCESS |  | E | REPAIR 성공여부 정보
 |  | LASER | A | LASER REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_IR_CNT | A | LASER_IR REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_GREEN_CNT | A | LASER_IR REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_DUV_CNT | A | LASER_DUV REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_FEMTO_CNT | A | 
 |  | AUTO_LASER | A | AUTO LASER REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | CVD | A | OPEN REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | AUTO_CVD | A | AUTO OPEN REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | PR_REPAIR | A | PR REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | CRP_PAS | A | OPEN REPAIR 후 PASSIVATION DOTTING 성공한 MAIN PANEL의 POINT 수
 |  | TAPE | A | TAPE REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | AUTO_TAPE | A | AUTO TAPE REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 | SUB_SUCCESS |  | E | REPAIR 성공여부 정보
 |  | LASER | A | LASER REPAIR 성공한 SUB PANEL POINT 수
 |  | LASER_IR_CNT | A | LASER_IR REPAIR 성공한 SUB PANEL POINT 수
 |  | LASER_GREEN_CNT | A | LASER_GREEN_REPAIR 성공한 SUB PANEL POINT 수
 |  | LASER_DUV_CNT | A | LASER_DUV REPAIR 성공한 SUB PANEL POINT 수
 |  | LASER_FEMTO_CNT | A | 
 |  | AUTO_LASER | A | AUTO LASER REPAIR 성공한 SUB PANEL POINT 수
 |  | CVD | A | OPEN REPAIR 성공한 SUB PANEL POINT 수
 |  | AUTO_CVD | A | AUTO OPEN REPAIR 성공한 SUB PANEL POINT 수
 |  | PR_REPAIR | A | PR REPAIR 성공한 SUB PANEL POINT 수
 |  | CRP_PAS | A | OPEN REPAIR 후 PASSIVATION DOTTING 성공한 SUB PANEL의 POINT 수
 |  | TAPE | A | TAPE REPAIR 성공한 SUB PANEL POINT 수
 |  | AUTO_TAPE | A | AUTO TAPE REPAIR 성공한 SUB PANEL POINT 수

## Slide 40
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
DEFECT_NO |  |  | E | 검출 DEFECT 수 정보
 | TOTAL |  | E | TOTAL DEFECT 수
 |  | CUM | A | 현 STEP까지의 누적 DEFECT 수
 |  | STEP | A | 현 STEP에서 검출 DEFECT 수(RPR_FILTERING과 동일)
 |  | NEW | A | 현 STEP에서 신규 발생 DEFECT 수(PTNMNT, MPC ADJ 추가 DEFECT 포함)
 |  | AMA | A | AMA 검출 DEFECT 수
 |  | LOS | A | LOS 검출 DEFECT 수
 |  | ART | A | ART 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_TOTAL | A | 현 STEP에서 PTN 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_RTDC | A | 현 STEP에서 PTN RTDC後 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_FILTERING | A | 현 STEP에서 PTN FILTERING後 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_VC | A | 현 STEP에서 PTN VC後 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_CDO | A | 현 STEP에서 PTN CD/OL 측정 POINT 수
 |  | CUM_LOS_PTN | A | LOS∪PTN DEFECT 수
 |  | INTERSECTION_LOS_PTN | A | LOS∩PTN DEFECT 수
 |  | CUM_ART_PTN | A | ART∪PTN DEFECT 수
 |  | INTERSECTION_ART_PTN | A | ART∩PTN DEFECT 수
 |  | PTN_MNT | A | PTN MMT DEFECT 수
 |  | RPR_FILTERING | A | RPR에서 Filtering 된 DEFECT 수(MPC ADJ 추가 DEFECT는 대상에서 제외)
 |  | ADJ | A | ADJ에서 판정된 Defect 수
 |  | PTN_IMAGE | A | PTN IMAGE CAPTURE 수
 |  | AMA_IMAGE | A | AMA IMAGE CAPTURE 수_THUMBNAIL IMAGE
 | REAL |  | E | RPR의 JUDGE가 있는 DEFECT 수
 |  | CUM | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP까지의 누적 DEFECT 수
 |  | STEP | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 검출 DEFECT 수(RPR_FILTERING과 동일)
 |  | NEW | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 신규 발생 DEFECT 수(PTNMNT, MPC ADJ 추가 DEFECT 포함)
 |  | AMA | A | RPR의 JUDGE가 있는 AMA 검출 DEFECT 수
 |  | LOS | A | RPR의 JUDGE가 있는 LOS 검출 DEFECT 수
 |  | ART | A | RPR의 JUDGE가 있는 ART 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_TOTAL | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 PTN 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_RTDC | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 PTN RTDC後 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_FILTERING | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 PTN FILTERING後 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_VC | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 VC後 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_CDO | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 CD/OL 측정 POINT 수
 |  | CUM_LOS_PTN | A | RPR의 JUDGE가 있는 LOS∪PTN DEFECT 수
 |  | INTERSECTION_LOS_PTN | A | RPR의 JUDGE가 있는 LOS∩PTN DEFECT 수
 |  | CUM_ART_PTN | A | RPR의 JUDGE가 있는 ART∪PTN DEFECT 수
 |  | INTERSECTION_ART_PTN | A | RPR의 JUDGE가 있는 ART∩PTN DEFECT 수
 |  | PTN_MNT | A | RPR의 JUDGE가 있는 PTN MMT DEFECT 수
 |  | RPR_FILTERING | A | RPR에서 Filtering 된 DEFECT 수
 |  | PTN_IMAGE | A | PTN MAGE CAPTURE 수
 |  | AMA_IMAGE | A | AMA MAGE CAPTURE 수_THUMBNAIL IMAGE

## Slide 41
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 | STEP_S |  | E | 현 STEP 검사 결과 GLASS 별 발생한 MODE 별 SMALL SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | 현 STEP 검사 결과 GLASS 별 발생한 RB SMALL SIZE DEFECT 수
 |  | RW | A | 현 STEP 검사 결과 GLASS 별 발생한 RW SMALL SIZE DEFECT 수
 | STEP_M |  | E | 현 STEP 검사 결과 GLASS 별 발생한 MODE 별 MIDDLE SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | 현 STEP 검사 결과 GLASS 별 발생한 RB MIDDLE SIZE DEFECT 수
 |  | RW | A | 현 STEP 검사 결과 GLASS 별 발생한 RW MIDDLE SIZE DEFECT 수
 | STEP_L |  | E | 현 STEP 검사 결과 GLASS 별 발생한 MODE 별 LAGRE SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | 현 STEP 검사 결과 GLASS 별 발생한 RB LARGE SIZE DEFECT 수
 |  | RW | A | 현 STEP 검사 결과 GLASS 별 발생한 RW LARGE SIZE DEFECT 수
 | STEP_O |  | E | 현 STEP 검사 결과 GLASS 별 발생한 MODE 별 OVER LAGRE SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | 현 STEP 검사 결과 GLASS 별 발생한 RB OVER LARGE SIZE DEFECT 수
 |  | RW | A | 현 STEP 검사 결과 GLASS 별 발생한 RW OVER LARGE SIZE DEFECT 수
 | CUM_S |  | E | PTN,RPR,DRP 검사 결과 GLASS 별 발생한 MODE 별 SMALL SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | 검사 결과에서 GLASS 별 발생한 RB SMALL SIZE DEFECT 수를 누적으로 Total 기록
 |  | RW | A | 검사 결과에서 GLASS 별 발생한 RW SMALL SIZE DEFECT 수를 누적으로 Total 기록
 | CUM_M |  | E | PTN,RPR,DRP 검사 결과 GLASS 별 발생한 MODE 별 MIDDLE SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | 검사 결과 GLASS 별 발생한 RB MIDDLE SIZE DEFECT 수를 누적으로 Total 기록
 |  | RW | A | 검사 결과 GLASS 별 발생한 RW MIDDLE SIZE DEFECT 수를 누적으로 Total 기록
 | CUM_L |  | E | PTN,RPR,DRP 검사 결과 GLASS 별 발생한 MODE 별 LAGRE SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | 검사 결과 GLASS 별 발생한 RB LARGE SIZE DEFECT 수를 누적으로 Total 기록
 |  | RW | A | 검사 결과 GLASS 별 발생한 RW LARGE SIZE DEFECT 수를 누적으로 Total 기록
 | CUM_O |  | E | PTN,RPR,DRP 검사 결과 GLASS 별 발생한 MODE 별 OVER LAGRE SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | 검사 결과 GLASS 별 발생한 RB OVER LARGE SIZE DEFECT 수를 누적으로 Total 기록
 |  | RW | A | 검사 결과 GLASS 별 발생한 RW OVER LARGE SIZE DEFECT 수를 누적으로 Total 기록

## Slide 42
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
ADR |  |  | E | ADR 관련 정보
 | ADR_CHECK |  | A | RCS 연결 여부, Judge end 수신 기준
 | ADR_JUDGE_CHECK |  | E | 작업자/자동 NG 관련 정보
 |  | OP_NG_PNL | A | OP가 NG한 PANEL 수
 |  | AUTO_NG_PNL | A | 자동 NG된 PANEL 수
 |  | ADR_LENS | A | 장비 Auto Review Lens 배율
 | MAIN_TYPE |  | E | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE별 실시 수
 |  | A0 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE A0 실시 수
 |  | B0 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE B0 실시 수
 |  | C0 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE C0 실시 수
 |  | D0 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE D0 실시 수
 |  | E0 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE E0 실시 수
 |  | F0 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE F0 실시 수
 |  | G0 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE G0 실시 수
 |  | A1 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE A1 실시 수
 |  | B1 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE B1 실시 수
 |  | C1 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE C1 실시 수
 |  | D1 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE D1 실시 수
 | SUB_TYPE |  | E | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE별 실시 수
 |  | A0 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE A0 실시 수
 |  | B0 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE B0 실시 수
 |  | C0 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE C0 실시 수
 |  | D0 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE D0 실시 수
 |  | E0 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE E0 실시 수
 |  | F0 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE F0 실시 수
 |  | G0 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE G0 실시 수
 |  | A1 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE A1 실시 수
 |  | B1 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE B1 실시 수
 |  | C1 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE C1 실시 수
 |  | D1 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE D1 실시 수

## Slide 43
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 | MAIN_TYPE_SUCCESS |  | E | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE별 SUCCESS 수
 |  | A0 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE A0 SUCCESS 수
 |  | B0 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE B0 SUCCESS 수
 |  | C0 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE C0 SUCCESS 수
 |  | D0 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE D0 SUCCESS 수
 |  | E0 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE E0 SUCCESS 수
 |  | F0 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE F0 SUCCESS 수
 |  | G0 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE G0 SUCCESS 수
 |  | A1 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE A1 SUCCESS 수
 |  | B1 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE B1 SUCCESS 수
 |  | C1 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE C1 SUCCESS 수
 |  | D1 | A | MAIN GLASS 내 REPAIR TYPE D1 SUCCESS 수
 | SUB_TYPE_SUCCESS |  | E | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE별 SUCCESS 수
 |  | A0 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE A0 SUCCESS 수
 |  | B0 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE B0 SUCCESS 수
 |  | C0 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE C0 SUCCESS 수
 |  | D0 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE D0 SUCCESS 수
 |  | E0 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE E0 SUCCESS 수
 |  | F0 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE F0 SUCCESS 수
 |  | G0 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE G0 SUCCESS 수
 |  | A1 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE A1 SUCCESS 수
 |  | B1 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE B1 SUCCESS 수
 |  | C1 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE C1 SUCCESS 수
 |  | D1 | A | SUB GLASS 내 REPAIR TYPE D1 SUCCESS 수

## Slide 44
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 | MAIN_DEFECT_DATA |  | E | MAIN GLASS 내 ADR DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_G | A | PANEL 내 ADR RPC1_G DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_Y | A | PANEL 내 ADR RPC1_Y DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_N | A | PANEL 내 ADR RPC1_N DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_Q | A | PANEL 내 ADR RPC1_Q DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_A | A | PANEL 내 ADR RPC1_A DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_B | A | PANEL 내 ADR RPC1_B DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_U | A | PANEL 내 ADR RPC1_U DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_L | A | PANEL 내 ADR RPC1_L DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_P | A | PANEL 내 ADR RPC1_P DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_C | A | PANEL 내 ADR RPC1_C DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_R | A | PANEL 내 ADR RPC1_R DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_T | A | PANEL 내 ADR RPC1_T DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_V | A | PANEL 내 ADR RPC1_V DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_S | A | PANEL 내 ADR RPC1_S DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_X | A | PANEL 내 ADR RPC1_X DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_E | A | 
 |  | RPC1_D | A | 
 |  | RPC1_K | A | 
 |  | RPC1_F | A | 
 |  | RPC1_M | A | 
 |  | RPC1_W | A | 
 |  | RPC1_H | A | 
 |  | RPC1_J | A | 
 |  | RPC1_Z | A | 

## Slide 45
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 |  | RPC2_G | A | PANEL 내 ADR RPC2_G DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_N | A | PANEL 내 ADR RPC2_N DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_U | A | PANEL 내 ADR RPC2_U DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_C | A | PANEL 내 ADR RPC2_C DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_Q | A | PANEL 내 ADR RPC2_Q DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_Y | A | PANEL 내 ADR RPC2_Y DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_A | A | PANEL 내 ADR RPC2_A DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_R | A | 
 |  | RPC2_E | A | 
 |  | RPC2_D | A | 
 |  | RPC2_P | A | 
 |  | RPC2_K | A | 
 |  | RPC2_S | A | 
 |  | RPC2_F | A | 
 |  | RPC2_M | A | 
 |  | RPC2_T | A | 
 |  | RPC2_L | A | 
 |  | RPC2_W | A | 
 |  | RPC2_B | A | 
 |  | RPC2_H | A | 
 |  | RPC2_J | A | 
 |  | RPC2_V | A | 
 |  | RPC2_U_PATH_NG | A | JUDGE_RPC2가 "U" 이고, ADR_PATH_NG가 "1"인 Defect의 개수
 |  | RPC2_U_NOPATH | A | JUDGE_RPC2가 "U" 이고, ADR_PATH_NG가 "6"인 Defect의 개수 (구 ADJ_T 기록내용)
 |  | RPC2_U_1_TO | A | JUDGE_RPC2가 "U" 이고, ADR_PATH_NG가 "7"인 Defect의 개수 (구 ADJ_V 기록내용)
 |  | RPC2_U_9_TO | A | JUDGE_RPC2가 "U" 이고, ADR_PATH_NG가 "8"인 Defect의 개수 (구 ADJ_S 기록내용)
 |  | RPC2_SKIP | A | GLS Change 시점에, JUDGE_FINAL이 "P"인 Defect의 개수 (PNL Skip 및 GLS Skip으로 ADR 진행되지 않은 Defect 수,구 ADJ_L 기록 내용)

## Slide 46
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 | SUB_DEFECT_DATA |  | E | SUB GLASS 내 ADR DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_G | A | PANEL 내 ADR RPC1_G DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_Y | A | PANEL 내 ADR RPC1_Y DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_N | A | PANEL 내 ADR RPC1_N DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_Q | A | PANEL 내 ADR RPC1_Q DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_A | A | PANEL 내 ADR RPC1_A DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_B | A | PANEL 내 ADR RPC1_B DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_U | A | PANEL 내 ADR RPC1_U DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_L | A | PANEL 내 ADR RPC1_L DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_P | A | PANEL 내 ADR RPC1_P DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_C | A | PANEL 내 ADR RPC1_C DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_R | A | PANEL 내 ADR RPC1_R DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_T | A | PANEL 내 ADR RPC1_T DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_V | A | PANEL 내 ADR RPC1_V DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_S | A | PANEL 내 ADR RPC1_S DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_X | A | PANEL 내 ADR RPC1_X DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_E | A | 
 |  | RPC1_D | A | 
 |  | RPC1_K | A | 
 |  | RPC1_F | A | 
 |  | RPC1_M | A | 
 |  | RPC1_W | A | 
 |  | RPC1_H | A | 
 |  | RPC1_J | A | 
 |  | RPC1_Z | A | 

## Slide 47
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 |  | RPC2_G | A | PANEL 내 ADR RPC2_G DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_N | A | PANEL 내 ADR RPC2_N DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_U | A | PANEL 내 ADR RPC2_U DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_C | A | PANEL 내 ADR RPC2_C DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_Q | A | PANEL 내 ADR RPC2_Q DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_Y | A | PANEL 내 ADR RPC2_Y DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_A | A | PANEL 내 ADR RPC2_A DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_R | A | 
 |  | RPC2_E | A | 
 |  | RPC2_D | A | 
 |  | RPC2_P | A | 
 |  | RPC2_K | A | 
 |  | RPC2_S | A | 
 |  | RPC2_F | A | 
 |  | RPC2_M | A | 
 |  | RPC2_T | A | 
 |  | RPC2_L | A | 
 |  | RPC2_W | A | 
 |  | RPC2_B | A | 
 |  | RPC2_H | A | 
 |  | RPC2_J | A | 
 |  | RPC2_V | A | 
 |  | RPC2_U_PATH_NG | A | JUDGE_RPC2가 "U" 이고, ADR_PATH_NG가 "1"인 Defect의 개수
 |  | RPC2_U_NOPATH | A | JUDGE_RPC2가 "U" 이고, ADR_PATH_NG가 "6"인 Defect의 개수 (구 ADJ_T 기록내용)
 |  | RPC2_U_1_TO | A | JUDGE_RPC2가 "U" 이고, ADR_PATH_NG가 "7"인 Defect의 개수 (구 ADJ_V 기록내용)
 |  | RPC2_U_9_TO | A | JUDGE_RPC2가 "U" 이고, ADR_PATH_NG가 "8"인 Defect의 개수 (구 ADJ_S 기록내용)
 |  | RPC2_SKIP | A | GLS Change 시점에, JUDGE_FINAL이 "P"인 Defect의 개수 (PNL Skip 및 GLS Skip으로 ADR 진행되지 않은 Defect 수,구 ADJ_L 기록 내용)

## Slide 48
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
ADJ |  |  |  | 
 | ADJ_MASTER_DATA |  | E | 
 |  | DISTANCE_SPEC | A | ADJ 거리사 설정 값 (mm)
 | MAIN_DEFECT_DATA |  | E | MAIN GLASS 내 ADJ DEFECT JUDGE 수
 |  | ADJ_FILTERING_DEF | A | 
 |  | ADJ_Total_DEF | A | 3(검출Def.수)+12(PTN_MNT_Def.수)+21(Skip수)
 |  | ADJ_DETECT_DEF | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 인 Defect의 개수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OK_G | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 1인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OK_A | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 2인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OK_B | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 3인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OK_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 4인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_HOLD | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 5인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OVERKILL_R | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 6인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OVERKILL_M | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 7인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_LEAKAGE | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 8인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 9인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_OK_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 11인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_HOLD | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 12인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_ONLY_MPC | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 13인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_NETWORK_ERROR | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 14인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_NO_RECIPE | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 10인 Defect의 수

## Slide 49
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 |  | ADJ_PTNMNT_DEF | A | PTN_ART_LOS가 "9" 인 Defect의 개수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OK_G | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 1인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OK_A | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 2인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OK_B | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 3인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OK_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 4인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_HOLD | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 5인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OVERKILL_R | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 6인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OVERKILL_M | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 7인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_LEAKAGE | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 8인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 9인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_ONLY_ADJ_OK_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 11인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_ONLY_ADJ_HOLD | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 12인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_ONLY_MPC | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 13인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_NETWORK_ERROR | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 14인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_NO_RECIPE | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 10인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_SKIP | A | Defect Info [ADJ_MODE="2"] 개수
 |  | ADJ_ROTATION | A | Rotation 값의 평균 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_FOCUS_INDEX | A | Focus index 값의 평균 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)

## Slide 50
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 | SUB_DEFECT_DATA |  | E | MAIN GLASS 내 ADJ DEFECT JUDGE 수
 |  | ADJ_FILTERING_DEF | A | 
 |  | ADJ_Total_DEF | A | 3(검출Def.수)+12(PTN_MNT_Def.수)+21(Skip수)
 |  | ADJ_DETECT_DEF | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 인 Defect의 개수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OK_G | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 1인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OK_A | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 2인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OK_B | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 3인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OK_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 4인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_HOLD | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 5인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OVERKILL_R | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 6인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OVERKILL_M | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 7인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_LEAKAGE | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 8인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 9인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_OK_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 11인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_HOLD | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 12인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_ONLY_MPC | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 13인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_NETWORK_ERROR | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 14인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_NO_RECIPE | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 10인 Defect의 수

## Slide 51
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 |  | ADJ_PTNMNT_DEF | A | PTN_ART_LOS가 "9" 인 Defect의 개수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OK_G | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 1인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OK_A | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 2인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OK_B | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 3인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OK_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 4인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_HOLD | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 5인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OVERKILL_R | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 6인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OVERKILL_M | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 7인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_LEAKAGE | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 8인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 9인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_ONLY_ADJ_OK_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 11인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_ONLY_ADJ_HOLD | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 12인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_ONLY_MPC | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 13인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_NETWORK_ERROR | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 14인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_NO_RECIPE | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 10인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_SKIP | A | Defect Info [ADJ_MODE="2"] 개수
 |  | ADJ_ROTATION | A | Rotation 값의 평균 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_FOCUS_INDEX | A | Focus index 값의 평균 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)

## Slide 52
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
MPC_ADJ |  |  | E | 
 | MAIN_SET_DEFECT_DATA |  | E | Set의 Glass내 Main Panel의 ADJ DEFECT JUDGE 수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_DEF | A | MPC ADJ Set 전체 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OK_G | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="1 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OK_A | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="2 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OK_B | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="3 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OK_ETC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="4 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_HOLD | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="5 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OVERKILL_R | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="6 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OVERKILL_M | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="7 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_LEAKAGE | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="8 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_ETC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="9 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_OK_ETC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="11" 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_HOLD | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="12" 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_ONLY_MPC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="13" 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_NETWORK_ERROR | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="14" 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_NO_RECIPE | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="10" 인 Defect 개수

## Slide 53
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 | MAIN_DEFECT_DATA |  | E | Glass내 Main Panel의 ADJ DEFECT JUDGE 수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_DEF | A | MPC ADJ 전체 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OK_G | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="1 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OK_A | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="2 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OK_B | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="3 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OK_ETC | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="4 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_HOLD | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="5 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OVERKILL_R | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="6 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OVERKILL_M | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="7 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_LEAKAGE | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="8 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_ETC | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="9 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_OK_ETC | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="11" 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_HOLD | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="12" 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_ONLY_MPC | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="13" 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_NETWORK_ERROR | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="14" 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_NO_RECIPE | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="10" 인 Defect 개수

## Slide 54
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 | SUB_SET_DEFECT_DATA |  | E | Set의 Glass내 Sub Panel의 ADJ DEFECT JUDGE 수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_DEF | A | MPC ADJ Set 전체 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OK_G | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="1 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OK_A | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="2 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OK_B | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="3 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OK_ETC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="4 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_HOLD | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="5 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OVERKILL_R | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="6 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OVERKILL_M | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="7 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_LEAKAGE | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="8 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_ETC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="9 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_OK_ETC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="11" 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_HOLD | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="12" 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_ONLY_MPC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="13" 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_NETWORK_ERROR | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="14" 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_NO_RECIPE | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="10" 인 Defect 개수

## Slide 55
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 | SUB_DEFECT_DATA |  | E | Set의 Glass내 Main Panel의 ADJ DEFECT JUDGE 수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_DEF | A | MPC ADJ 전체 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OK_G | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="1 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OK_A | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="2 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OK_B | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="3 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OK_ETC | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="4 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_HOLD | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="5 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OVERKILL_R | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="6 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OVERKILL_M | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="7 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_LEAKAGE | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="8 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_ETC | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="9 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_OK_ETC | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="11" 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_HOLD | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="12" 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_ONLY_MPC | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="13" 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_NETWORK_ERROR | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="14" 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_NO_RECIPE | A | MPC_ADJ_RESULT_CODE="10" 인 Defect 개수

## Slide 56
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
ADR_ADJ |  |  | E | 
 | MAIN_DEFECT_DATA |  | E | GLASS의 Main Panel 내 ADJ DEFECT JUDGE 수
 |  | ADR_DETECT_DEF | A | ADR 대상 전체 불량 수
 |  | ADR_DETECT_OK | A | ADR_RESULT_CODE="1" 인 Defect 개수
 |  | ADR_LASER_PATH_CHANGE | A | ADR_RESULT_CODE="2" 인 Defect 개수
 |  | ADR_FAIL | A | ADR_RESULT_CODE="3" 인 Defect 개수
 |  | ADR_NO_RECIPE | A | ADR_RESULT_CODE="4" 인 Defect 개수
 | SUB_DEFECT_DATA |  | E | GLASS의 SUB Panel 내 ADJ DEFECT JUDGE 수
 |  | ADR_DETECT_DEF | A | AADR 대상 전체 불량 수
 |  | ADR_DETECT_OK | A | ADR_RESULT_CODE="1" 인 Defect 개수
 |  | ADR_LASER_PATH_CHANGE | A | ADR_RESULT_CODE="2" 인 Defect 개수
 |  | ADR_FAIL | A | ADR_RESULT_CODE="3" 인 Defect 개수
 |  | ADR_NO_RECIPE | A | ADR_RESULT_CODE="4" 인 Defect 개수
SPECIFIC |  |  | E | Photo 진행 Layer 별 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 정보
 | DATA |  | E | Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 정보
 |  | BRI | A | BRIDGE Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 정보
 |  | ILD | A | ILD Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 정보
 |  | SEN | A | SENSOR Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 정보
 |  | PAC | A | PAC Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 정보
 | UNIT |  | E | Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 호기 정보
 |  | BRI | A | BRIDGE Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 호기
 |  | ILD | A | ILD Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 호기
 |  | SEN | A | SENSOR Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 호기
 |  | PAC | A | PAC Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 호기
 | TACT |  | E | Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 Tact Time 정보
 |  | BRI | A | BRIDGE Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 Tact Time
 |  | ILD | A | ILD Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 Tact Time
 |  | SEN | A | SENSOR Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 Tact Time
 |  | PAC | A | PAC Photo 內 COATER_NZL/VCD/HP/CP/OVEN 진행 Tact Time
REWORK_INFO |  |  | E | Layer別 GLS Rework 횟수 기록
 | BRI_RWK_CNT |  | A | BRIDGE Layer RWK 횟수
 | ILD_RWK_CNT |  | A | ILD Layer RWK 횟수
 | SEN_RWK_CNT |  | A | SENSOR Layer RWK 횟수
 | PAC_RWK_CNT |  | A | PAC Layer RWK 횟수

## Slide 57
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute |  | 구분 | DESCRIPTION
IMAGE_FILE |  |  |  | E | [필수] 각 검사장비에서 촬영한 IMAGE FILE이 저장된 경로
 | REF |  |  | E | REF IMAGE FILE의 INDEX FILE 경로 및 FILE명
 | PTN |  |  | E | PTN 검사 시 MAP IMAGE FILE 경로 및 FILE명(Image가 여러장일 경우 맨 마지막 1개만 기록)
 | MAC |  |  | E | MANUAL MACRO 검사시 MAP IMAGE FILE경로 및 FILE명 (Image가 여러장일 경우 맨 마지막 1개만 기록)
 | AMA |  |  | E | AMA 검사 시 MAP IMAGE FILE 경로 및 FILE 명(IMAGE가 여러장일 경우 마지막 1매만 기록))
 | AMA_REVIEW |  |  | E | AMA RPC 검사를 위한 Review Image 관련 정보, Layer가 진행 되면 파일 순서 번호를 늘여 가며 누적
 |  | IMG |  | E | 
 |  |  | SEQ | A | Image 순서번호
 |  |  | LAYER | A | Layer 정보
 |  |  | PATH | A | Image File이 저장된 Path (얼룩에 대한 확대 Image도 해당 경로에 포함되어야 함)
 |  |  | NAME_NORMAL | A | Image File 명 RPC에 대표 이미지로 표시할 원장 전체 Image의 Name을 작성 (나머지 얼룩 부분 확대 Image는 원장 전체 Image File 명 뒤에 _D1, _D2와 같이 작성)
 |  |  | NAME_TURN | A | Image File 명 RPC에 대표 이미지로 표시할 원장 전체 Image 중 Turn Image Name을 작성 촬영하지 않는 경우 빈값으로 보고 하여도 무방함.
 | ART |  |  | E | ART 검사 시 IMAGE FILE 경로 및 FILE명(여기서 경로는 ART Review할 이미지가 저장된 폴더 경로여야 한다. ART RPC는 해당 폴더의 모든 Image를 Review 대상으로 한다.)
 | MURA_BUF |  |  | E | ToE 요청 추가 항목
 | MURA_BRI |  |  | E | ToE 요청 추가 항목
 | MURA_ILD |  |  | E | ToE 요청 추가 항목
 | MURA_SEN |  |  | E | ToE 요청 추가 항목
 | MURA_PAC |  |  | E | ToE 요청 추가 항목
/BODY |  |  |  | E | GLASS DEFECT BODY DATA 종료

## Slide 58
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
PANEL |  |  | E | PANEL DEFECT DATA 시작
HEADER |  |  | E | PANEL HEADER DATA 시작
KEY_ID |  |  | E | LOTID+LOT 착공시간 (Format : <LOTID(14bytes)_YYYYMMDDhhmmss(14bytes)>)
 |  |  |  | 예 : 8EA00100000_20080124142639,동일 Lot안의 GLS/PNL Defect File은 동일한 KEYID부여
PANEL_ID |  |  | E | ToE PANEL ID
MAIN_SUB_INFO |  |  | E | Main(M) / Sub(S) Panel 구분자 (M : MAIN / S : SUB) – 구분자로 M/S 사용
JUDGE |  |  | E | PANEL JUDGE
/HEADER |  |  | E | PANEL HEADER 종료
BODY |  |  | E | [필수] PANEL DEFECT BODY DATA 시작
JUDGE_INFO |  |  | E | [필수] 각 검사단계 別 판정 값 및 불량 코드
 | LATEST |  | E | [필수] 최종 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | 최종 판정 값
 |  | REASON | A | 최종 불량코드
 | LOS |  | E | LOS 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | LOS 판정 값
 |  | REASON | A | LOS 불량코드
 | PTN |  | E | PTN 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | PTN 판정 값
 |  | REASON | A | PTN 불량코드
 | PTN_REV |  | E | PTN 가상 REV 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | PTN 가상 REV 판정 값
 |  | REASON | A | PTN 가상 REV 불량코드
 | RPR |  | E | RPR 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | RPR 판정 값
 |  | REASON | A | RPR 불량코드
 | AMA |  | E | AMA 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | AMA 판정 값
 |  | REASON | A | AMA 불량코드
 | MMA |  | E | MMA 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | MMA 판정 값
 |  | REASON | A | MMA 불량코드
 | DRP |  | E | DRP 판정 값 및 불량코드
 |  | JUDGE | A | DRP 판정 값
 |  | REASON | A | DRP 불량코드

## Slide 59
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
REP_INFO |  |  | E | REPAIR와 관련된 정보
 | REP_PANEL |  | E | PANEL REPAIR 실시, 성공여부 (Y, N으로 표기)
 |  | ACTION | A | PANEL REPAIR 실시 여부
 |  | SUCCESS | A | PANEL REPAIR에 대해서 성공/실패 여부 표시
 | POINT |  | E | REPAIR 실시 종류별 POINT 수
 |  | RPC1_REVIEW | A | RPC작업자가 REVIEW 실시한 MAIN PANEL의 POINT 수
 |  | MPC_REVIEW | A | MPC작업자가 REVIEW 실시한 MAIN PANEL의 POINT 수
 |  | LASER | A | LASER REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_IR_CNT | A | LASER_IR REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_UV_CNT | A | LASER_UV REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_DUV_CNT | A | LASER_DUV REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_FEMTO_CNT | A | LASER_FEMTO REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | AUTO_LASER | A | AUTO LASER REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | CVD | A | CVD REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | AUTO_CVD | A | AUTO CVD REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | PR_REPAIR | A | PR REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | CRP_PAS | A | OPEN REPAIR PASSIVATION 실시 POINT 수
 |  | TAPE | A | (MANUAL) 현 공정에서 TAPE REPAIR 실시한 DEFECT 수
 |  | AUTO_TAPE | A | 현 공정에서 AUTO TAPE REPAIR 실시한 DEFECT 수
 | SUCCESS |  | E | REPAIR 성공 종류별 POINT 수
 |  | LASER | A | LASER REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | LASER_IR_CNT | A | 
 |  | LASER_UV_CNT | A | 
 |  | LASER_DUV_CNT | A | 
 |  | LASER_FEMTO_CNT | A | LASER_FEMTO REPAIR 실시한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | AUTO_LASER | A | AUTO LASER REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | CVD | A | CVD REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | AUTO_CVD | A | AUTO CVD REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | PR_REPAIR | A | PR REPAIR 성공한 MAIN PANEL POINT 수
 |  | CRP_PAS | A | CRP PASSIVATION 성공 POINT 수
 |  | TAPE | A | (MANUAL) TAPE REPAIR 실시한 DEFECT 현공정 수량
 |  | AUTO_TAPE | A | AUTO TAPE REPAIR 실시한 DEFECT 현공정 수량

## Slide 60
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
DEFECT_NO |  |  | E | PANEL 內 DEFECT 수
 | TOTAL |  | E | TOTAL DEFECT 수
 |  | CUM | A | 현 STEP까지의 누적 DEFECT 수 (PANEL 내 모든 Defect 개수 )
 |  | STEP | A | 현 STEP에서 검출 DEFECT 수(RPR_FILTERING과 동일)
 |  | NEW | A | 현 STEP에서 신규 발생 DEFECT 수(PTNMNT, MPC ADJ 추가 DEFECT 포함)
 |  | AMA | A | 현 STEP에서 AMA 검출 DEFECT 수
 |  | LOS | A | 현 STEP에서 LOS 검출 DEFECT 수
 |  | ART | A | 현 STEP에서 ART 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_TOTAL | A | 현 STEP에서 PTN 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_RTDC | A | 현 STEP에서 PTN RTDC後 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_FILTERING | A | 현 STEP에서 PTN FILTERING後 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_VC | A | 현 STEP에서 PTN VC後 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_CDO | A | 현 STEP에서 PTN CD/OL 측정 POINT 수
 |  | CUM_LOS_PTN | A | 현 STEP에서 LOS∪PTN DEFECT 수
 |  | INTERSECTION_LOS_PTN | A | 현 STEP에서 LOS∩PTN DEFECT 수
 |  | CUM_ART_PTN | A | 현 STEP에서 ART∪PTN DEFECT 수
 |  | INTERSECTION_ART_PTN | A | 현 STEP에서 ART∩PTN DEFECT 수
 |  | PTN_MNT | A | 현 STEP에서 PTN MMT DEFECT 수
 |  | RPR_FILTERING | A | 현 STEP에서 FILTERING된 DEFECT 수
 |  | ADJ | A | 현 STEP에서 ADJ에서 판정된 DEFECT 수
 |  | PTN_IMAGE | A | 현 STEP에서 PTN IMAGE CAPTURE수

## Slide 61
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 | REAL |  | E | RPR의 JUDGE가 있는 DEFECT 수
 |  | CUM | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP까지의 누적 DEFECT 수
 |  | STEP | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 검출 DEFECT 수(RPR_FILTERING과 동일)
 |  | NEW | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 신규 발생 DEFECT 수(PTNMNT, MPC ADJ 추가 DEFECT 포함)
 |  | AMA | A | PTN,DRP,RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 AMA 검출 DEFECT 수
 |  | LOS | A | PTN,DRP,RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 LOS 검출 DEFECT 수
 |  | ART | A | PTN,DRP,RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 LOS 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_TOTAL | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 PTN 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_RTDC | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 PTN RTDC後 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_FILTERING | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 PTN FILTERING後 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_VC | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 PTN VC後 검출 DEFECT 수
 |  | PTN_CDO | A | RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 PTN CD/OL 측정 POINT 수
 |  | CUM_LOS_PTN | A | PTN,DRP,RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 LOS∪PTN DEFECT 수
 |  | INTERSECTION_LOS_PTN | A | PTN,DRP,RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 LOS∩PTN DEFECT 수
 |  | CUM_ART_PTN | A | PTN,DRP,RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 ART∪PTN DEFECT 수
 |  | INTERSECTION_ART_PTN | A | PTN,DRP,RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 ART∩PTN DEFECT 수
 |  | PTN_MNT | A | PTN,DRP,RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 PTN MMT DEFECT 수
 |  | RPR_FILTERING | A | 현 STEP까지의 PTN,DRP,RPR에서 FILTERING된 DEFECT 누적 수
 |  | PTN_IMAGE | A | PTN,DRP,RPR의 JUDGE가 있는 현 STEP에서 PTN IMAGE CAPTURE수

## Slide 62
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 | STEP_S |  | E | 현 STEP 검사 결과 PANEL 별 발생한 MODE 별 SMALL SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | 현 STEP 검사 결과 PANEL 별 발생한 RB MODE 별 SMALL SIZE DEFECT 수
 |  | RW | A | 현 STEP 검사 결과 PANEL 별 발생한 RW MODE 별 SMALL SIZE DEFECT 수
 | STEP_M |  | E | 현 STEP 검사 결과 PANEL 별 발생한 MODE 별 MIDDLE SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | 현 STEP 검사 결과 PANEL 별 발생한 RB MODE 별 MIDDLE SIZE DEFECT 수
 |  | RW | A | 현 STEP 검사 결과 PANEL 별 발생한 RW MODE 별 MIDDLE SIZE DEFECT 수
 | STEP_L |  | E | 현 STEP 검사 결과 PANEL 별 발생한 MODE 별 LAGRE SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | 현 STEP 검사 결과 PANEL 별 발생한 RB MODE 별 LAGRE SIZE DEFECT 수
 |  | RW | A | 현 STEP 검사 결과 PANEL 별 발생한 RW MODE 별 LAGRE SIZE DEFECT 수
 | STEP_O |  | E | 현 STEP 검사 결과 PANEL 별 발생한 MODE 별 OVER LAGRE SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | 현 STEP 검사 결과 PANEL 별 발생한 RB MODE 별 OVER SIZE DEFECT 수
 |  | RW | A | 현 STEP 검사 결과 PANEL 별 발생한 RW MODE 별 OVER SIZE DEFECT 수
 | CUM_S |  | E | PTN,RPR,DRP 검사 결과 PANEL 별 발생한 MODE 별 SMALL SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | PTN,RPR,PRR 검사 결과 PANEL 별 발생한 RB MODE 별 SMALL SIZE DEFECT 수
 |  | RW | A | PTN,RPR,PRR 검사 결과 PANEL 별 발생한 RW MODE 별 SMALL SIZE DEFECT 수
 | CUM_M |  | E | PTN,RPR,PRR 검사 결과 PANEL 별 발생한 MODE 별 MIDDLE SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | PTN,RPR,PRR 검사 결과 PANEL 별 발생한 RB MODE 별 MIDDLE SIZE DEFECT 수
 |  | RW | A | PTN,RPR,PRR 검사 결과 PANEL 별 발생한 RW MODE 별 MIDDLE SIZE DEFECT 수
 | CUM_L |  | E | PTN,RPR,PRR 검사 결과 PANEL 별 발생한 MODE 별 LAGRE SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | PTN,RPR,PRR 검사 결과 PANEL 별 발생한 RB MODE 별 LAGRE SIZE DEFECT 수
 |  | RW | A | PTN,RPR,PRR 검사 결과 PANEL 별 발생한 RW MODE 별 LAGRE SIZE DEFECT 수
 | CUM_O |  | E | PTN,RPR,PRR 검사 결과 PANEL 별 발생한 MODE 별 OVER LAGRE SIZE DEFECT 수
 |  | RB | A | PTN,RPR,PRR 검사 결과 PANEL 별 발생한 RB MODE 별 OVER SIZE DEFECT 수
 |  | RW | A | PTN,RPR,PRR 검사 결과 PANEL 별 발생한 RW MODE 별 OVER SIZE DEFECT 수
AMA_MEASURE_DATA |  |  | E | AMA MEASURE DATA
 | REASON |  | E | AMA 불량 코드
 | MEASURE_DATA |  | E | MEASURE DATA
 |  | MU_TYPE | A | 얼룩 결함 종류
 |  | MU_X | A | 얼룩 결함 X 위치
 |  | MU_Y | A | 얼룩 결함 Y 위치
 |  | MU_SIZE_X | A | 얼룩 결함 X방향 SIZE
 |  | MU_SIZE_Y | A | 얼룩 결함 Y방향 SIZE
 |  | MU_GRAY_LEVEL | A | 얼룩 결함 GLAY LEVEL
 |  | MU_RSV | A | 얼룩 결함 자동 JUDGE 수치값
REVIEW_OP_ID |  |  | E | OP 사번
 | OP_ID |  | E | OP 사번
 |  | FIRST | A | DEFECT를 REVIEW한 OP중에서 첫번째로 많이 REVIEW한 OP 사번
 |  | SECOND | A | DEFECT를 REVIEW한 OP중에서 두번째로 많이 REVIEW한 OP 사번
 |  | THIRD | A | DEFECT를 REVIEW한 OP중에서 세번째로 많이 REVIEW한 OP 사번
 |  | FOURTH | A | DEFECT를 REVIEW한 OP중에서 네번째로 많이 REVIEW한 OP 사번
 |  | FIFTH | A | DEFECT를 REVIEW한 OP중에서 다섯번째로 많이 REVIEW한 OP 사번

## Slide 63
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
ADR |  |  | E | ADR 관련 DATA
 | AUTO_JUDGE_CHECK |  | E | 자동 판정 Logic에 의해 장비가 자동 판정한 경우 판정 종류에 따라 해당 Field에 "1"로 Check Ex) TFT의 경우 : ET_AT, 거리사, Spec over
 | TYPE |  | E | PANEL 내 REPAIR TYPE별 실시 수
 |  | A0 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE A0 실시 수
 |  | B0 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE B0 실시 수
 |  | C0 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE C0 실시 수
 |  | D0 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE D0 실시 수
 |  | E0 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE E0 실시 수
 |  | F0 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE F0 실시 수
 |  | G0 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE G0 실시 수
 |  | A1 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE A1 실시 수
 |  | B1 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE B1 실시 수
 |  | C1 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE C1 실시 수
 |  | D1 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE D1 실시 수
 | TYPE_SUCCESS |  | E | 
 |  | A0 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE A0 SUCCESS 수
 |  | B0 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE B0 SUCCESS 수
 |  | C0 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE C0 SUCCESS 수
 |  | D0 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE D0 SUCCESS 수
 |  | E0 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE E0 SUCCESS 수
 |  | F0 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE F0 SUCCESS 수
 |  | G0 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE G0 SUCCESS 수
 |  | A1 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE A1 SUCCESS 수
 |  | B1 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE B1 SUCCESS 수
 |  | C1 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE C1 SUCCESS 수
 |  | D1 | A | PANEL 내 현공정 REPAIR TYPE D1 SUCCESS 수

## Slide 64
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 | DEFECT_DATA |  | E | PANEL 내 ADR DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_G | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_G DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_Y | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_Y DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_N | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_N DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_Q | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_Q DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_A | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_A DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_B | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_B DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_U | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_U DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_L | A | PANEL 내 현공정 검사 대상 중 ADR RPC1_L DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_P | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_P DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_C | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_C DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_R | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_R DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_T | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_T DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_V | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_V DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_S | A | PANEL 내 현공정 검사 대상 중 ADR RPC1_S DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_X | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_X DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_E | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_E DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_D | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_D DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_K | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_K DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_F | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_F DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_M | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_M DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC1_W | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC1_W DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_L | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC2_L DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_G | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC2_G DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_N | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC2_N DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_U | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC2_U DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_C | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC2_C DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_Y | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC2_Y DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_Q | A | PANEL 내 ADR RPC2_Q DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_A | A | PANEL 내 현공정 ADR RPC2_A DEFECT JUDGE 수
 |  | RPC2_U_ PATH_NG | A | PANEL 내 현공정 JUDGE_RPC2가 "U" 이고, ADR_PATH_NG가 "1"인 Defect의 개수
 |  | RPC2_U_ NOPATH | A | PANEL 내 현공정 JUDGE_RPC2가 "U" 이고, ADR_PATH_NG가 "6"인 Defect의 개수 (구 ADJ_T 기록내용)
 |  | RPC2_U_1_TO | A | PANEL 내 현공정 JUDGE_RPC2가 "U" 이고, ADR_PATH_NG가 "7"인 Defect의 개수 (구 ADJ_V 기록내용)
 |  | RPC2_U_9_TO | A | PANEL 내 현공정 JUDGE_RPC2가 "U" 이고, ADR_PATH_NG가 "8"인 Defect의 개수 (구 ADJ_S 기록내용)
 |  | RPC2_SKIP | A | PANEL 내 현공정 GLS Change 시점에, JUDGE_FINAL이 "P"인 Defect의 개수 (구 ADJ_L 기록 내용)

## Slide 65
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
ADJ |  |  | E | 
 | DEFECT_DATA |  | E | Panel 내 ADJ DEFECT JUDGE 수
 |  | ADJ_TIMEOUT | A | PANEL 내 ADJ_TIMEOUT이 1인 DEFECT 수
 |  | ADJ_FILTERING_DEF | A | 일반 MODE에서 판정한 JUDGE_ADJ="G"인 DEFECT의 현 공정 수량
 |  | ADJ_MODE | A | 0:일반모드, 1:비교모드, 2:Skip모드(NotUse)
 |  | ADJ_Total_DEF | A | 3(검출Def.수)+12(PTN_MNT_Def.수)+21(Skip수)
 |  | ADJ_DETECT_DEF | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 인 Defect의 개수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OK_G | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 1인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OK_A | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 2인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OK_B | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 3인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OK_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 4인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_HOLD | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 5인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OVERKILL_R | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 6인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_OVERKILL_M | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 7인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_LEAKAGE | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 8인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_DETECT_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 9인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_OK_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 11인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_HOLD | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 12인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_ONLY_MPC | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 13인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_NETWORK_ERROR | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 14인 Defect의 수
 |  | ADJ_DETECT_NO_RECIPE | A | PTN_ART_LOS가 "1"or"2"or"3"or"4"or"5" 이고 ADJ Result Code 가 10인 Defect의 수

## Slide 66
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 |  | ADJ_PTNMNT_DEF | A | PTN_ART_LOS가 "9" 인 Defect의 개수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OK_G | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 1인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OK_A | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 2인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OK_B | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 3인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OK_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 4인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_HOLD | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 5인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OVERKILL_R | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 6인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_OVERKILL_M | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 7인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_LEAKAGE | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 8인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 9인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_ONLY_ADJ_OK_ETC | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 11인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_ONLY_ADJ_HOLD | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 12인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_ONLY_MPC | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 13인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_NETWORK_ERROR | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 14인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_PTNMNT_NO_RECIPE | A | PTN_ART_LOS가 "9" 이고 ADJ Result Code 가 10인 Defect의 수 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_SKIP | A | Defect Info [ADJ_MODE="2"] 개수
 |  | ADJ_ROTATION | A | Rotation 값의 평균 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)
 |  | ADJ_FOCUS_INDEX | A | Focus index 값의 평균 (알고리즘 Skip불량 제외, DEFECT/ADJ_MODE=2)

## Slide 67
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
MPC_ADJ |  |  | E | 
 | SET_DEFECT_DATA |  | E | Paenl 내 MPC ADJ의 SET DEFECT JUDGE 수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_DEF | A | MPC ADJ 전체 SET Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OK_G | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="1 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OK_A | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="2 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OK_B | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="3 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OK_ETC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="4 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_HOLD | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="5 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OVERKILL_R | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="6 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_OVERKILL_M | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="7 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_LEAKAGE | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="8 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_ETC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="9 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_OK_ETC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="11" 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_HOLD | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="12" 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_ONLY_MPC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="13" 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_NETWORK_ERROR | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="14" 인 Defect 개수
 |  | MPC_SET_ADJ_DETECT_NO_RECIPE | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="10" 인 Defect 개수
 | DEFECT_DATA |  | E | Paenl 내 MPC ADJ의 DEFECT JUDGE 수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_DEF | A | MPC ADJ 전체 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OK_G | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="1 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OK_A | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="2 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OK_B | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="3 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OK_ETC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="4 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_HOLD | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="5 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OVERKILL_R | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="6 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_OVERKILL_M | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="7 " 인 Defect 개수

## Slide 68
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 |  | MPC_ADJ_DETECT_LEAKAGE | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="8 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_ETC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="9 " 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_OK_ETC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="11" 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_ONLY_ADJ_HOLD | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="12" 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_ONLY_MPC | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="13" 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_NETWORK_ERROR | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="14" 인 Defect 개수
 |  | MPC_ADJ_DETECT_NO_RECIPE | A | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE="10" 인 Defect 개수
AADR_ADJ |  |  | E | 
 | DEFECT_DATA |  | E | Panel 내 AADR DEFECT JUDGE 수
 |  | ADR_DETECT_DEF | A | AADR 대상 전체 불량 수
 |  | ADR_DETECT_OK | A | ADR_RESULT_CODE="1" 인 Defect 개수
 |  | ADR_LASER_PATH_CHANGE | A | ADR_RESULT_CODE="2" 인 Defect 개수
 |  | ADR_FAIL | A | ADR_RESULT_CODE="3" 인 Defect 개수
 |  | ADR_NO_RECIPE | A | ADR_RESULT_CODE="4" 인 Defect 개수
MURA_INFO |  |  | E | 
 | MURA_X |  | E | 얼룩 판정시 중간 값 X 좌표
 | MURA_Y |  | E | 얼룩 판정시 중간 값 Y 좌표
/BODY |  |  | E | PANEL DEFECT BODY 항목 종료

## Slide 69
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
DEFECT_INFO |  |  | E | [필독] 각 불량의 DEFECT DATA 시작
 | DEFECT |  | E | 각 DEFECT들의 상세 DATA
 |  | SHOP | A | SHOP 구분자, 불량이 최초 검출된 Shop을 기록 pOT / pOC / ToE 3개중 기록
 |  | DEF_NO | A | DEFECT SERIAL NO OF PANEL. 0 은 TITLE 1,2,3,… 은 VALUE 임
 |  | PROC_ID | A | DEFECT를 최초로 검출한 검사공정 번호(4자리)
 |  | UNIT_ID | A | DEFECT를 검출한 검사기 장비ID (8자리)_최초 검출 장비
 |  | GLS_START_TIME | A | INSPECTION의 시간과 분 표기 (YYYYMMDDhhmmss(14bytes))
 |  | POINT_X | A | DEFECT X좌표, POINT (GLASS CENTER 를 0,0 으로 설정함 (소수점 3자리, mm단위)), PTN
 |  | POINT_Y | A | DEFECT Y좌표, POINT (GLASS CENTER 를 0,0 으로 설정함 (소수점 3자리, mm단위)), PTN
 |  | LINE_X | A | DEFECT X좌표, LINE (GLASS CENTER 를 0,0 으로 설정함 (소수점 3자리, mm단위)), ART/LOS/PES
 |  | LINE_Y | A | DEFECT Y좌표, LINE (GLASS CENTER 를 0,0 으로 설정함 (소수점 3자리, mm단위)), ART/LOS/PES
 |  | ADJUST_X | A | DEFECT X좌표, POINT (GLASS CENTER 를 0,0 으로 설정함 (소수점 3자리, mm단위)), RPR장비간의 좌표정합성 검증
 |  | ADJUST_Y | A | DEFECT Y좌표, POINT (GLASS CENTER 를 0,0 으로 설정함 (소수점 3자리, mm단위)), RPR장비간의 좌표정합성 검증
 |  | POINT_G | A | DEFECT GATE좌표, POINT (DATA LINE NO (INTEGER)), PTN
 |  | POINT_D | A | DEFECT DATA좌표, POINT (DATA LINE NO (INTEGER)), PTN
 |  | LINE_G | A | DEFECT GATE좌표, POINT (DATA LINE NO (INTEGER)), ART/LOS/PES
 |  | LINE_D | A | DEFECT DATA좌표, POINT (DATA LINE NO (INTEGER)), ART/LOS./PES
 |  | ADJUST_G | A | DEFECT GATE좌표, POINT (DATA LINE NO (INTEGER)), RPR장비간의 좌표정합성 검증
 |  | ADJUST_D | A | DEFECT DATA좌표, POINT (DATA LINE NO (INTEGER)), RPR장비간의 좌표정합성 검증
 |  | ACTIVE_AREA | A | ACTIVE 영역=0, A/A Edge = 1, PAD/GIP 영역=2, 그 외 영역=3
 |  | POINT_TFT_X | A | DEFECT X좌표, AP3 TFT 기판 기준 좌표(DEFECT FILE 사양서 1.1VER 추가)
 |  | POINT_TFT_Y | A | DEFECT Y좌표, AP3 TFT 기판 기준 좌표(DEFECT FILE 사양서 1.1VER 추가)
 |  | XPIXEL | A | DEFECT 의 X 방향 Pixel Size (INTEGER), 미 검출 시 Null처리함
 |  | YPIXEL | A | DEFECT 의 Y 방향 Pixel Size (INTEGER), 미 검출 시 Null처리함
 |  | PIXEL | A | DEFECT 의 PIXEL 크기 (INTEGER), 미 검출 시 Null처리함
 |  | XSIZE | A | DEFECT 의 X 방향 Size (소수점 2자리, ㎛ 단위), 미 검출 시 Null처리함
 |  | YSIZE | A | DEFECT 의 Y 방향 Size (소수점 2자리, ㎛ 단위), 미 검출 시 Null처리함
 |  | SIZE | A | 불량을 원형으로 했을 때 지름의 크기 (소수점 2자리, ㎛ 단위) , 미 검출 시 Null 처리함
 |  | RANK | A | DEFECT SIZE 등급 (S,M,L,O)
 |  | MODE | A | DEFECT 검출이 PTN 검사기의 투과/반사 MODE 여부 (RW,RB)
 |  | MD | A | MASK DEFECT 가/부 표시 (可=1, 不=0)
 |  | PROC | A | PTN 검사 공정 NAME (Ex=BM,ES,RE,GR,BL,OC,CS,FI,G1,G2,G3,A1~~PI,SE)
 |  | PTN_AUTO_CAPTURE | A | RPC Review를 위해 검사기에서 검출된 Defect에 대한 Review Image 자동 Capture 여부 (Y/N)
 |  | PTN_ART_LOS | A | BLANK :미검출, 1:PTN검출, 2:ART검출, 3:ART/PTN검출, 4:LOS검출, 5:LOS/PTN검출, 9:RPR 추가

## Slide 70
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 |  | pOT_pOC | A | Defect의 pOT, pOC 검출 유무(Y/N)
 |  | FILTERING | A | Defect의 이전 검사 장비에서의 검출 유/무 (Y,N)
 |  | FILTERING_UNIT | A | Filtering된 Defect의 최초 검사 Unit ID
 |  | ART_CODE | A | ART검출 Defect Code (EX:1P,2P,DO 등등)
 |  | ART_VOLT | A | ART Defect Voltage (EX:-1,2 등등)
 |  | ART_SITE | A | ART Defect SITE Avg. Voltage
 |  | ART_STDEV | A | ART Defect SITE Standard Deviation Voltage
 |  | ART_DEFECT | A | ART검사 Dual threshold 적용時 Defect 후보점 구분자 Field.
 |  | LDS_DETECT_DIRECTION | A | LDS 검사시 검출 방향. Gate 방향 검출 G, Data 방향 검출 D, 양방향 검출 B
 |  | CCD_NO | A | PTN 검출 CCD CAMERA NO
 |  | REF_GL_MAX | A | PTN검사기의 비교 Pixel의 Gray Level Max값
 |  | REF_GL_MIN | A | PTN검사기의 비교 Pixel의 Gray Level Min값
 |  | DEF_GL_MAX | A | PTN검사기 검출 불량의 Gray Level Max값
 |  | DEF_GL_MIN | A | PTN검사기 검출 불량의 Gray Level Min값
 |  | GL_GAP | A | PTN검출 불량의 정상부 대비 불량부 Gray Level 차이
 |  | PTN_CODE | A | PTN검출 Defect Code
 |  | RTDC_CODE | A | PTN 검사기 자체의 Defect 위치와 SIZE에 의한 분류 CODE(예:BG_BG, GA_SM 등)
 |  | RTDC_FILTER | A | RTDC 後 Filtering 여부 (Filtering=ER, Non Filtering=HD)
 |  | FILTERING_FILTER | A | Filtering Algorithm 後 Filtering 여부 (Filtering=ER, Non Filtering=HD)
 |  | VC_CODE | A | RTDC後 Non-Filtering Defect에 대한 VC Code
 |  | VC_FILTER | A | VC수행 後 Filtering 여부 (Filtering=ER, Non Filtering=HD)
 |  | VC_JUDGE | A | VC처리後 해당 불량에 대한 Judge값
 |  | PTN_JUDGE | A | PTN검출 Defect중에 Review대상/비대상 구분. (숫자로 구분)
 |  | CD | A | CD측정값
 |  | OVERLAY | A | Overlay측정값
 |  | AMA_JUDGE | A | Auto Macro 판정값
 |  | AMA_REASON | A | Auto Macro 판정 Reason
 |  | AMA_MU_TYPE | A | 얼룩 종류
 |  | AMA_MU_INT | A | 얼룩 Level 값
 |  | AMA_MU_RSV | A | 얼룩 자동 점수값

## Slide 71
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 |  | LOS_UNIT | A | LOS검사기의 검출한 UNIT (1:SENSOR, 2:PTN)
 |  | LOS_CODE | A | LOS검사기의 POSITION 검출한 DEFECT CODE (ex. Open, Short,…)
 |  | LINE_VOLT | A | LOS검사기의 검출한 LINE의 VOLTAGE RATIO
 |  | POS_VLOT | A | LOS검사기의 검출한 POSITION의 VOLTAGE RATIO
 |  | POS_DEF_NO | A | LOS검사기의 POSITION 검출한 DEFECT 번호 (ex. 0,1,2,3,4,5,…), 1부터 NUMBERING, 0은 POSITION 미검출
 |  | REP_PROC_ID | A | REPAIR 공정 ID
 |  | REP_UNIT_ID | A | REPAIR 장비 ID (REVIEW or REPAIR 실시한 POINT 에만 기록됨)
 |  | RPC1_OP | A | RPC1 OPERATOR ID
 |  | RPC2_OP | A | RPC2 OPERATOR ID
 |  | MPC_OP | A | MANUAL OPERATOR ID
 |  | QPC_OP | A | QPC OPERATOR ID
 |  | FILTERING_CHECK | A | 해당 공정 Filtering 조건에 부합하는 Defect에 대해 해당 공정번호 표시(Field가 기록되어 있는 경우 Overwrite)
 |  | REP_VALUE | A | REPAIR 실시여부(1=REVIEW,2=LASER,3=TAPE,4=AUTO TAPE,5=LASER&TAPE,,6=Open Repair,7=AUTO LASER, 8=AUTO Open Repair("-"자),9=PR REPAIR
 |  | LASER_WAVELENGTH | A | 1=IR, 2=UV, 3=DUV,
 |  | LASER_POWER | A | LASER REPAIR 시 LASER POWER 값
 |  | REP_B_HEIGHT | A | REPAIR 실시 전 돌기높이 측정시 기록 (소수점 2자리, ㎛ 단위)
 |  | REP_C_HIGHT | A | REPAIR 실시 후 돌기높이 측정시 기록 (소수점 2자리, ㎛ 단위)
 |  | JUDGE_FINAL | A | DEFECT 최종 불량판정 (REPAIR 불량판정)
 |  | JUDGE_RPC1 | A | RPC1의 검사자 판정값 (RPC1 JUDGE)
 |  | JUDGE_RPC2 | A | RPC2의 검사자 판정값 (RPC2 JUDGE)
 |  | JUDGE_MPC_REV | A | MANUAL 검사자 판정값 (MPC REV JUDGE)
 |  | JUDGE_MPC_REP | A | MANUAL 검사자 판정값 (MPC REP JUDGE)
 |  | JUDGE_REV | A | REVIEW 후 판정값
 |  | JUDGE_REP | A | REPAIR 후 판정값 (Auto Repair의 경우 Repair Image에 대한 최종 판정값)
 |  | JUDGE_QPC | A | QPC의 검사자 판정값 (or ADJ 코드 검증 시 ADJ Simulator의 판정값)

## Slide 72
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
. |  | CAPTURE_MODE | A | RPR Image Capture Case (1: Image Capture 후 S6F21 전송, 일반적인 경우, 2:Image Capture 하지 않고 S6F21만 전송, ART Flaw map Defect, 3:Image Capture후 S6F21을 전송하지 않고 해당 Image는 PTNMNT에 저장 4:Image Capture 하지 않고, Image도 저장하지 않는 경우)
 |  | IMAGE_FILE_NO | A | IMAGE FILE 개수(누적으로 TOTAL 개수 표시)
 |  | MU_AREA | A | ART_CODE가 1P이고 해당 PNL에 MU Code가 있는 경우 1P인 결함이 MU 영역 내에 존재하는가의 여부
 |  | RPC_MODE | A | Review&Path Mode=0, Review / Path Only Mode=1 ※ADR 사양 근거 6-31Msg. 구분자 기준으로 작성
 |  | JUDGE_PRPC | A | PTN RPC의 검사자 판정값 : P,A,U,Q,C,N,G,L,T,C,D ※PRPC Judge 일 경우 ADR 사양 근거 6-31Msg. 내용
 |  | REASON_PRPC | A | PRPC (Review) Reason코드 ※PRPC Judge 일 경우 ADR 사양 근거 6-31Msg. 내용
 |  | PRPC_OP | A | PTN RPC OPERATOR ID※PRPC Judge 일 경우 ADR 사양 근거 6-31Msg. 내용
 |  | PGPC_OP | A | Path Generation PC OPERATOR ID (RPC Type=0인 경우는 RPC1_OP와 동일 ID 기록)
 |  | REVIEW_CAMERA | A | PTN Review Camera No
 |  | REP_CNT | A | 돌기 Repair 용 (연마 CNT)
 |  | DIGITAL_ZOOM | A | DIGITAL ZOOM 실시 여부 1¦0
 |  | CAPTURE_MAG | A | CAPTURE 배율
 |  | DIGITAL_ZOOM_MAG | A | ZOOM 배율
 |  | LASER_IR_CNT | A | IR LASER 사용 수
 |  | LASER_GREEN_CNT | A | GREEN LASER 사용 수
 |  | LASER_DUV_CNT | A | DUV LASER 사용 수
 |  | LASER_FEMTO_CNT | A | FEMTO LASER 사용 수
 |  | PDS_AVG_VLOT | A | 
 |  | PDS_POS_VOLT | A | 

## Slide 73
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 |  | ADJ_MODE | A | 0:일반모드, 1:비교모드, 2:Skip모드(NotUse)
 |  | JUDGE_BRI_ADJ | A | Bridge 완성 시 ADJ 판정값
 |  | JUDGE_ILD_ADJ | A | ILD 완성 時 ADJ 판정값
 |  | JUDGE_SEN_ADJ | A | Sensor 완성 時 ADJ 판정값
 |  | JUDGE_PAC_ADJ | A | PAC 완성 時 ADJ 판정값
 |  | JUDGE_ADJ | A | 가장 최근 검사의 ADJ 판정값
 |  | REASON_RPC1 | A | RPC1 검사자의 Defect 판정 원인코드
 |  | REASON_MPC | A | MPC 검사자의 Defect 판정 원인코드
 |  | NOTICE_FIELD | A | Killer Defect의 확률이 높은 Defect에 대해 별도 구분하여 RPC 배경화면에 반영함 (1=Red, 2=Blue…)
 |  | AUTO_JUDGE_CHECK | A | 자동 판정 Logic(거리사, Spec over) 적용 대상 Defect에 "1"로 표시(AUTO JUDGE 불량 "1", 그외 Null)
 |  | REASON_REV | A | REPAIR 실시 전 DEFECT 판정원인코드 (REVIEW시 불량코드) or RPC 판정원인코드 or PRP 불량코드
 |  | REASON_REP | A | REPAIR 실시 후 DEFECT 판정원인코드 (REPAIR시 불량코드) or AUTO REPAIR 후 판정원인코드 or PRP 불량코드
 |  | REASON_QPC | A | QPC의 검사자 판정코드 (or ADJ PC의 ADJ 후 불량판정코드값)
 |  | REASON_BRI_ADJ |  | Bridge완성 時 ADJ의 DEFECT 판정원인코드
 |  | REASON_ILD_ADJ |  | ILD완성 時 ADJ의 DEFECT 판정원인코드
 |  | REASON_SEN_ADJ |  | Sensor완성 時 ADJ의 DEFECT 판정원인코드
 |  | REASON_PAC_ADJ |  | PAC완성 時 ADJ의 DEFECT 판정원인코드
 |  | REASON_ADJ | A | ADJ의 DEFECT 판정원인코드
 |  | ADR_PATH_NG | A | Auto Repair 진행시 장비가 생성한 Path에 대한 판정값 (NG시 "1", 그외 S6F67 <CHANGEFLAG>, 없으면 Null)
 |  | CRP_PAS_DOT_NO | A | Open Repair PASSIVATION DOTTING한 DOTTING수
 |  | CRP_PAS_DOT_TIME | A | Open Repair PASSIVATION DOTTING TIME
 |  | ADJ_RULE | A | Rule 번호
 |  | ADJ_PROCESSING_TIME | A | 
 |  | ADJ_RESOLUTION_X | A | 보정 CCD 해상도
 |  | ADJ_RESOLUTION_Y | A | 보정 CCD 해상도

## Slide 74
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 |  | ADJ_ROTATION | A | 보정 Rotation
 |  | ADJ_FOCUS_INDEX | A | Focus Index 값
 |  | ADJ_PROCESSED_JUDGE | A | PTN, ART 검출 이력
 |  | ADJ_REPAIR | A | REPAIR 실시여부
 |  | ADJ_DEFECT_BRI_PHOTO | A | Bridge Photo 검출 이력
 |  | ADJ_DEFECT_ILD_PHOTO | A | ILD Photo 검출 이력
 |  | ADJ_DEFECT_SEN_PHOTO | A | SENSOR Photo 검출 이력
 |  | ADJ_DEFECT_PAC_PHOTO | A | PAC Photo 검출 이력
 |  | ADJ_ERROR_CODE | A | Error Code (알고리즘 실패 원인)
 |  | ADJ_ZONE | A | 결함이 존재하는 영역 Code
 |  | ADJ_DEFECT_CNT | A | Defect_count
 |  | ADJ_SIZE_X | A | Size X
 |  | ADJ_SIZE_Y | A | Size Y
 |  | ADJ_SIZE | A | Size
 |  | ADJ_AREA | A | 결함의 면적
 |  | ADJ_DEFECT_DA_AREA_RATIO | A | 결함 내 DA Zone의 면적 비율
 |  | ADJ_DEFECT_GA_AREA_RATIO | A | 결함 내 GA Zone의 면적 비율
 |  | ADJ_DEFECT_VC_AREA_RATIO | A | 결함 내 VC Zone의 면적 비율
 |  | ADJ_DEFECT_SP_AREA_RATIO | A | 결함 내 SP Zone의 면적 비율
 |  | ADJ_DEFECT_DP_AREA_RATIO | A | 결함 내 DP Zone의 면적 비율
 |  | ADJ_REF_SP_GRAY_LEVEL | A | 빈 공간 Gray Level+20
 |  | ADJ_DEFECT_GRAY_AVG | A | 결함의 평균 Gray Level
 |  | ADJ_Rx_CD | A | Rx Line 잔류 CD
 |  | ADJ_Tx_CD | A | Tx Line 잔류 CD
 |  | ADJ_CONNECTED_DA1 | A | 결함과 DA1 Zone의 연결성
 |  | ADJ_CONNECTED_DA2 | A | 결함과 DA2 Zone의 연결성
 |  | ADJ_CONNECTED_GA | A | 결함과 GA1 Zone의 연결성
 |  | ADJ_CONNECTED_GA2 | A | 결함과 GA2 Zone의 연결성
수정필요

## Slide 75
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 |  | ADJ_CONNECTED_VC | A | 결함과 VC Zone의 연결성
 |  | ADJ_CONNECTED_GAVC | A | 결함과 GA&VC Zone의 연결성
 |  | ADJ_G_JUDGE_RATIO | A | 빈 공간 내 결함의 면적 비율
 |  | ADJ_DIFF_COLOR_DEFECT_GA | A | 결함과 Gate Layer와의 색상 차이
 |  | ADJ_DIFF_COLOR_DEFECT_DA | A | 결함과 Data Line과의 색상 차이
 |  | ADJ_DEFECT_DARK_COLOR_COUNT | A | Pitch Compare 시 어두운 영역의 픽셀 수
 |  | ADJ_DEFECT_SIMILAR_DATA_COLOR_COUNT | A | 결함 내 Data Line 색상과 유사한 픽셀 수
 |  | ADJ_DEFECT_DARK_HOLE_SHAPE | A | 결함 내 밝은 불량이 어두운 불량을 포함하는 형태 유무
 |  | ADJ_DEFECT_BRIGHT_COLOR_COUNT | A | Pitch Compare 시 밝은 영역의 픽셀 수
 |  | ADJ_DEFECT_DARK_AREA_RATIO | A | 결함 내 어두운 영역 비율
 |  | ADJ_DEFECT_DARK_BRIGHT_INTERSECTION_RATIO | A | 결함 내 어두운 영역과 밝은 영역의 교집합 비율(교집합 영역/어두운 영역)
 |  | ADJ_DEFECT_AFFINITY | A | 결함의 RGB 색상 유사도
 |  | ADJ_DEFECT_BRIGHT_PXL_CNT | A | 결함 내 밝은 영역 픽셀 수
 |  | ADJ_REF_SP_R | A | Space의 Reference Color(R)
 |  | ADJ_REF_SP_G | A | Space의 Reference Color(G)
 |  | ADJ_REF_SP_B | A | Space의 Reference Color(B)
 |  | ADJ_REF_GA_R | A | Gate Layer의 Reference Color(R)
 |  | ADJ_REF_GA_G | A | Gate Layer의 Reference Color(G)
 |  | ADJ_REF_GA_B | A | Gate Layer의 Reference Color(B)
 |  | ADJ_REF_VC_R | A | Vcom Layer의 Reference Color(R)
 |  | ADJ_REF_VC_G | A | Vcom Layer의 Reference Color(G)
 |  | ADJ_REF_VC_B | A | Vcom Layer의 Reference Color(B)
 |  | ADJ_REF_DA_R | A | Data Line의 Reference Color(R)
 |  | ADJ_REF_DA_G | A | Data Line의 Reference Color(G)
 |  | ADJ_REF_DA_B | A | Data Line의 Reference Color(B)
 |  | ADJ_REF_DP_R | A | Pixel의 Reference Color(R)
 |  | ADJ_REF_DP_G | A | Pixel의 Reference Color(G)
 |  | ADJ_REF_DP_B | A | Pixel의 Reference Color(B)
수정필요

## Slide 76
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
 |  | ADJ_REF_SP_GRAY | A | 개구부 색상
 |  | ADJ_REF_GA_GRAY | A | Gate 색상
 |  | ADJ_REF_DA_GRAY | A | Data 색상
 |  | ADJ_REF_VF_GRAY | A | Vcom Filnger 색상
 |  | ADJ_REF_AC_GRAY | A | Actie 색상
 |  | ADJ_DEF_GRAY_MOST | A | Defect Gray 최빈색상
 |  | ADJ_DEF_RATIO_X | A | 1PXL SIZE_X에 대한 Defect Size_X비율
 |  | ADJ_DEF_RATIO_Y | A | 1PXL SIZE_Y에 대한 Defect Size_Y비율
 |  | ADJ_CH_MATCHING_RATIO | A | 등록된 CH. 이미지와의 Matching율
 |  | ADJ_TIME_OUT | A | Process Time Out
 |  | ADJ_PTN_MNT | A | PTN_MNT_유무확인
 |  | ADJ_PTN_MNT_DESC1 | A | PTN_MNT_유형
 |  | ADJ_PTN_MNT_DESC2 | A | PTN_MNT_유형
 |  | ADJ_IMG_STD1 | A | 차영상의 표준편차
 |  | ADJ_IMG_STD2 | A | 차영상의 결과값 (과검제거전)
 |  | ADJ_COORDINATE_X | A | 이미지내에서 Defect 중심의 X좌표
 |  | ADJ_COORDINATE_Y | A | 이미지내에서 Defect 중심의 Y좌표
 |  | ADJ_ALG_VERSION | A | Alg. Version
 |  | ADJ_CH__AREA_RATIO | A | Defect에서 CH.부 영역의 비율
 |  | ADJ_REF_SC1_GRAY | A | Source 색상
 |  | ADJ_REF_SC2_GRAY | A | Drain 색상
 |  | ADJ_REF_DA2_GRAY | A | Data 색상
 |  | ADJ_REF_DF_GRAY | A | Drain Finger 색상
 |  | ADJ_REF_VC_GRAY | A | Vcom 색상
 |  | ADJ_REF_DP_GRAY | A | Drain PXL 색상
 |  | ADJ_RESULT_CODE | A | ADJ 판정결과 (판정보류, 기타 등등)
 |  | TIMEOUT | A | Algorithm에서 Timeout이 발생한 경우
 |  | CAPTURE_FLAG | A | Image Capture 진행 여부 (S6F21 도착 기준)
 |  | SORT_NO | A | RPR Image Capture 순서
수정필요

## Slide 77
4. DEFECT FILE FORMAT
4-1. GLASS DEFECT FILE DESCRIPTION
Element | Element/ Attribute | Attribute | 구분 | DESCRIPTION
. |  | MPC_ADJ_ORG_DEF_NO | A | MPC ADJ 대상 추가 Defect의 모 불량 표시하는 항목
 |  | MPC_ADJ_PROC_ID | A | MPC ADJ 대상 추가 Defect를 나타내는 항목. 항목에 현재공정 입력
 |  | MPC_ADJ_FLAG | A | 모 불량 자 불량 표시.
 |  | MPC_SET_ADJ_RESULT_CODE | A | MPC ADJ 모불량에서 자식 불량 중 우선순위 제일 높은 대상 값 입력
 |  | MPC_ADJ_RESULT_CODE | A | MPC ADJ 추가 불량 Result Code
 |  | ADR_RESULT_CODE | A | ADR 대상 Result Code
 | IMG |  | E | IMAGE FILE 경로. IMAGE가 여러 개 있을 경우 IMG 항목 추가하여 작성
 |  | SEQ | A | 해당 DEFECT의 IMAGE 파일 순서
 |  | NAME | A | 해당 DEFECT의 IMAGE 파일명
 |  | PATH | A | PTN Review Image 경로
/DEFECT_INFO |  |  | A | 각 불량의 DEFECT DATA 완료 구분
/PANEL |  |  | A | PANEL DEFECT DATA 완료 구분
/GLASS |  |  | A | GLASS DEFECT DATA 완료 구분
/DEFECT_FILE |  |  | A | DEFECT FILE 종료 구분
수정필요

## Slide 78
Front↑ 표식을 좌상단에 위치하고, A1 Cell을 우하단에 위치하도록 표기 (EAS Map 조회 기준)
 Half Glass 기준 장축 방향으로 열 No. 증가, 단축 방향으로 행 No. 증가 (원장 기준으로 동일 Rule 적용)
Glass Center를 기준으로 원점을 설정하고, 우상단을 (+,+), 좌하단을 (-,-)로 좌표 설정함.
 좌표 기준은 Defect File, Contact Map, Panel Map 작성 시 활용함)
[EAS Defect Map/Image 조회 시 화면 기준]
단축 925mm
장축 1500mm
D9
Glass ID
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
X축
Y축
(+,+)
(+,-)
(-,-)
(-,+)
+Θ 방향은 X축 기준 반시계 방향
Front↑
5. ToE 좌표체계 기준

## Slide 79
장축 1850mm
단축 1500mm
D9
Front↑
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
H9
Front↑
H8
H7
H6
H5
H4
H3
H2
H1
G9
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
F9
F8
F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
E1
Edge Cut
(+,+)
(+,-)
(-,+)
(-,-)
X축
Y축
5. ToE 좌표체계 기준(AP3)

## Slide 80
6-1. FILE SERVER DOWN/DISCONNECT 시
Mask 투입 시
Sever Check
Server
Down
?
Error 발생
정상진행
재접속
조치
?
HDD에 임시
저장
Mask 배출 시
Sever Check
HDD
자체저장
Retry
자체 저장
찾아보기
Error 발생시 선택 Window
Yes
No
Yes
No
Sever / Network 정상복귀 시
Sever / Network Down 일 경우
※ Server Down 후 정상동작 할 경우 자체 HDD에 저장된
Defect File을 Server로 이동함.
※ Server Down시에 자체 HDD에는 Server와 동일한 Directory 구성으로
defect&Image file을 저장함.
※ Defect와 Index file을 정상적으로 재처리 함.
6. 일반사항

## Slide 81
6-2. GLASS ID 인식 오류시
■ OCR 미적용 장비
1. GLASS DEFECT FILE 정보와 HOST 정보가 다를 경우
1) ON-LINE 시
2) OFF-LINE 시
① 장비는 일시정지 상태가 되며 Alarm 을 발생함
② 현미경 UNIT 이 GLASS ID 위치로 이동하여 MONITOR 화면에 GLASS ID 위치를 DISPLAY함
③ 실 GLASS의 ID 를 검사자가 확인하고 적용할 GLASS ID 를 결정함
① GLASS DEFECT FILE 의 GLASS ID 정보를 적용함
6. 일반사항

## Slide 82
■ ERROR_LOG : 장비 Error 발생 이력 기록 Data
1. 저장 Directory Rule : C:\DEFECT\ERROR_LOG\EQPID\MACHINEID\
2. File Name : EQPID_YYYYMM.log
3. 생성주기 : 월별 첫번재 Error 발생시
4. File 내용 : 0, YYYYMMDD_HHMMSS,LOTID, GLSID, Error_code,Error Message
1, YYYYMMDD_HHMMSS,LOTID, GLSID, Error_code ,Error Message
2, YYYYMMDD_HHMMSS,LOTID, GLSID, Error_code ,Error Message
.
.
■ RECIPE_LOG : 장비내 Recipe 및 System Parameter 변경 이력 기록
1. 저장 Directory Rule : C:\DEFECT\RECIPE_LOG\EQPID\MACHINEID\
2. File Name : EQPID_YYYYMM.log
3. 생성주기 : 월별 장비별로 첫번째 Recipe 및 System parameter 변경 발생시
4. File 내용 : 0, YYYYMMDD_HHMMSS, USERID, RECIPE_NAME,ITEM,변경전 값,변경후 값,
1, YYYYMMDD_HHMMSS, USERID, RECIPE_NAME,ITEM,변경전 값,변경후 값,
2, YYYYMMDD_HHMMSS, USERID, RECIPE_NAME,ITEM,변경전 값,변경후 값,
.
.
6-3. 각종 LOG 기록
6. 일반사항